SPECTROPHOTOMÈTRE BECKMAN DU64

# ANALYSE DES PERFORMANCES DU SYSTÈME

## Éléments à votre disposition

Liste du matériel

Spectrophotomètres Beckman DU640 et DU64

Filtre interférentiel

Filtre de densité

Eau distillée

Solutions de sulfate de cuivre

Cuves quartz et PPMA

Micropipettes avec embouts

Support multi-cuvettes

Boîtier électronique

Micro-ordinateur

Imprimante

cadre 1.

Liste de la documentation

Dossier technique

Fascicule moteurs pas à pas

cadre 2.

### Matériel

Voir cadre 1.

### Documentation

Voir cadre 3.

Liste des logiciels

DU640

Excel

cadre 3.

### Logiciels

Voir cadre 2.

## Travail demandé

### "Fixed wavelength" avec calcul de la concentration

| CuSO4 | 700 nm | 750 nm | 800 nm |
| --- | --- | --- | --- |
| ( (mol–1L) | 7,0 | 10,8 | 12,5 |
| 1/((mmol.L-1) | 143 | 95,2 | 80,0 |

tableau 1 : ( (pour  = 1,0 cm) pour une solution CuSO4.

D’après la loi de Beer  il suffit d’affecter un facteur  à l’absorbance A pour obtenir la concentration C. Ces coefficients sont indiqués dans le tableau 1.

Reprendre la procédure et les acquisitions faites en Erreur ! Source du renvoi introuvable. en inscrivant les coefficients dans la colonne "Factor" de la fenêtre "Parameters". Compléter avec "Units : mMol/L" puis "Use : Yes".

Montrer vos acquisitions à un professeur.

Faire un tableau des résultats : FW_CUSO4_C.xls.

| N° de cuvette | Concentration C | Concentration relative x | Concentration C mmol/L (à 700 nm) | C mmol/L (à 750 nm) | C mmol/L (à 800 nm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0 | 1 |  |  |  |
| 2 | 2C0/3 | 2/3 |  |  |  |
| 3 | C0/2 | 1/2 |  |  |  |
| 4 | C0/4 | 1/4 |  |  |  |
| 5 | C0/8 | 1/8 |  |  |  |

tableau 2 : Calcul des concentrations des solutions.

### Loi de Beer-Lambert

- Tracer sous Excel à partir du tableau 1 dans FW_CUSO4_A.xls le graphe de l’absorbance A en fonction de la concentration relative x () pour chaque longueur d’onde. La loi de Beer-Lambert    est-elle vérifiée ?

- Tracer les DMC et relever pour chacune d’elles la pente  (appelée coefficient d’extinction de Beer).

- Déterminer, à partir des 3 pentes et des valeurs de ( (tableau 1) la valeur de la concentration C0 de la solution mère. Comparer aux résultats trouvés tableau 2.

### Observation des spectres

- Observer le spectrographe de transmission du miroir de laser He-Ne. Déterminer le domaine de longueur d’onde où il réfléchit bien et son coefficient de transmission minimum.

- Observer l’absorption des cuvettes à différentes longueurs d’onde. Pourquoi ne peut-on pas utiliser des cuvettes en plastique dans le domaine UV ?

- Observer le spectrographe de transmission du miroir. Correspond-il à un bon miroir de laser He-Ne (coefficient de réflexion élevé à 633 nm) ?

- Observer le spectre d'absorption d'une solution de sulfate de cuivre. Expliquer la coloration de la solution.

### Partie électronique

Le moteur du support multi-cuvette est piloté en mode demi-pas. Donner le déplacement angulaire minimum du moteur que l'on peut espérer.

Le schéma électronique de la carte de commande du moteur pas à pas vous est donné cadre 4.

- Quel est le rôle du capteur ?

- Sachant que le capteur utilisé ici est un interrupteur et que celui-ci présente l'inconvénient d'avoir des rebonds mécaniques qui génère normalement des impulsions indésirables, donner le rôle des circuits suivants :

- Le 7414 ?

- Le 7474 ?

- Quel est le rôle du signal RAZ envoyé par l'ordinateur au circuit 7474 ?

cadre 4 : Carte de commande.

3.2.5 Comparaison des résultats trouvés avec ceux attendus

En principe, pour les solutions de sulfate de cuivre, C0 = 0,1 mol / L. En déduire les concentrations théoriques de chaque solution, et comparer avec vos résultats. Quelles sont les sources possibles de l’écart observé ?