SPECTROGRAPHE À CAPTEUR CCD

# ANALYSE FONCTIONNELLE DU SYSTÈME

Liste du matériel

Lampes à vapeur de Hg-Cd, Na

Alimentation HT

Condenseur

Fente réglable

Lentilles convergentes (150mm, 500mm) grande ouverture

Prisme et support réglable

Diaphragme à iris

Ecran dépoli

Capteur CCD SONY ILX503

Alimentation stabilisée

Oscilloscope

Micro-ordinateur

Imprimante

cadre 1.

## Éléments à votre disposition

### Matériel

Voir cadre 1.

### Documentation

Voir cadre 2.

### Logiciels

Voir cadre 3.

### Problématique du TP

| Liste de la documentation | U51 | U52 | U53 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dossier technique | X | X | X |

cadre 2.

La société PIERRON spécialisée dans le matériel pour l’enseignement cherche à développer un spectromètre .Elle cherche à en évaluer les performances tant au niveau du domaine des longueurs d’ondes observables que de la résolution du système.

## Introduction

| Liste des logiciels | U51 | U52 | U53 |
| --- | --- | --- | --- |
| Solord | X |  |  |
| Ccd |  | X |  |
| Labview |  | X |  |
| Excel |  | X | X |

cadre 3.

### Spectroscope à fentes

Le paramètre le plus important qui caractérise un spectroscope est son pouvoir de résolution c'est à dire sa capacité à séparer deux longueurs d'onde très voisines. On distingue les spectroscopes interférentiels (Michelson, Fabry-Pérot) et les spectroscopes à fentes (à prisme ou réseau).

Nous étudierons un spectroscope à fente (voir cadre 5) où l'élément dispersif sera un prisme en flint d'indice 1,620 (à 589,3 nm). La fente, de largeur e, constitue la source fortement éclairée par une lampe à vapeur de cadmium et un condenseur. On fera l'image de la fente sur un capteur CCD formé de 2048 pixels (distants de ( = 14 (m centre à centre) grâce à deux lentilles de part et d'autre du prisme, permettant une incidence en faisceau parallèle.

Le pouvoir de résolution de l'ensemble dépendra de la largeur e de la fente source, des dimensions ( des pixels, de la diffraction due aux limitations du faisceau incident sur le prisme, des aberrations des lentilles.

### Barette CCD

Chaque pixel ("picture element") est une photodiode qui charge un condensateur. La charge est proportionnelle à l'éclairement reçu.

Les charges sont ensuite transférées en parallèle vers les registres de lecture grâce à l'horloge de passage (signal ROG: Read Out Gate pulse).

Une horloge de transfert (signal CLK) permet la conversion séquentielle des charges en tension.

Le temps d'intégration correspond au temps pendant lequel la barette CCD est soumise à l’éclairement.

Un comparateur permet de numériser le signal de sortie de la CCD.

cadre 4 : Capteur CCD.

### Électronique associée au capteur ILX503

Le schéma de la maquette vous est donnée page 3 du dossier technique.

On utilisera le logiciel Ccd dont le raccourci est déposé sur le bureau. Ce logiciel permettra de faire l’acquisition de l’état logique (éclairé ou non) des pixels du capteur CCD ainsi que l’étalonnage en longueur d’onde pour l’analyse des différents spectres.

Connexion :

Connecter le boîtier électronique au port imprimante du micro-ordinateur.

Les différentes fonctions du logiciel seront décrites lors des acquisitions.

## Travail demandé

### Principales caractéristiques

Rechercher dans le dossier technique les principales caractéristiques du capteur et de son électronique associée. (voir aussi cadre 4) :

- Nombre de pixels (utiles + aveugles)?

- À quoi sert le temps d’intégration dans un capteur CCD ?

- Quelle valeur théorique minimum peut prendre le temps d’intégration (on suppose que l’on  connaît la fréquence f0 de lecture des pixels et le nombre de pixels N) en fonction de f0 et N ?

- Dans notre cas, la fréquence maximale de travail est de 5MHz. En déduire le temps d’intégration minimum.

cadre 5 : Principe du spectrographe à fente.

- Longueur (notée d) de la partie active du capteur CCD ?

- Distance centre à centre en µm entre les pixels ?

### Principes fondamentaux : Spectrographe

Le prisme d'angle A est utilisé au voisinage de la déviation minimum (i ( i').

La déviation est alors donnée par :

(1)

Dmini est donné dans la documentation courbe Excel cadre 6 : Doc 1cadre 6 (cadre 6) en fonction de la longueur d'onde (.

Dans la relation (1), ( n'apparaît pas explicitement, expliquer pourquoi la déviation D dépend pourtant de ( en vous aidant de cadre 7 : Doc 2 (cadre 7) et de cadre 9 : Doc 4 (cadre 9) ?

D'après les documents en annexe (cadre 6 : Doc 1 ; cadre 8 : Doc 3), la déviation est-elle une fonction affine de ( ? Est-elle une fonction affine de 1/(² ?

Pour simplifier, la loi de Cauchy qui donne l'indice n d'un verre en fonction de ( est généralement admise (voir cadre 9 : Doc 4) :.

Si on admet une loi semblable pour la déviation minimum :,

donner la valeur et l'unité des constantes c et d (voir cadre 8 : Doc 3).

On s'intéresse aux radiations du domaine visible, du violet 405 nm au rouge 644 nm. Quelle sera en sortie de prisme l'écart angulaire ( entre ces deux radiations extrêmes (cadre 6 : Doc 1) ?

On choisit la focale de la seconde lentille f2 = 500 mm. Peut-on observer le spectre visible du violet au rouge sur toute la longueur active d du capteur ?

cadre 6 : Doc 1 - La déviation de la lumière par un prisme dépend de la longueur d'onde.

cadre 7 : Doc 2 - L'indice du prisme dépend de la longueur d'onde (d'après document Melles Griot).

cadre 8 : Doc 3 - Dmini en fonction de 1/(².

cadre 9 : Doc 4 - Document Melles Griot; verre flint de type F2.

cadre 10 : Analyse descendante niveau A-0.

### SADT

Par la méthode SADT, compléter en choisissant parmi la liste des mots ci-dessous le niveau A0 de l’analyse fonctionnelle donnée cadre 10. Compléter le cadre 11.

Mots à utiliser : Convertir , Signal lumineux , Energie électrique, Focale, ordinateur, Temps d’intégration, traiter, Générer un faisceau laser, Réglages, Capter, amplifier, Faisceau dispersé.

cadre 11 : SADT niveau A0 à compléter.

### Les longueurs d'ondes de Hg; Cd.

Cadre 12 : Spectre continu de 385 à 750 nm.

| ( (nm) | 436 Hg | 468 Cd | 480 Cd (F') | 509 Cd | 546 Hg | 578 Hg | 644 Cd(C') |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Couleur | violet indigo | bleu | bleu clair | vert bleu | vert | jaune | rouge |

Cadre 13 : Principales radiations du mercure et du cadmium

Marquer d'un trait chacune des principales raies du mercure et du cadmium sur le spectre continu du Cadre 12.

Dispersion	minimum de déviation

Cadre 14 : dispersion et déviation par le prisme