SYSTÈME D’ANALYSE SPECTRALE

MONOCHROMATEUR CHROMEX

# ANALYSE DES PERFORMANCES DU SYSTÈME

## Éléments à votre disposition

### Matériel

Voir cadre 1.

Liste du matériel

Monochromateur + console

Capteur visible photopile Si

Ampli à gain variable UDT101C

Multimètre

Laser He-Ne

Lampe à vapeur de mercure + alimentation

Lampe blanche stabilisée Oriel + alimentation + condenseur

Filtre interférentiel

Lunettes à analyser

Micro-ordinateur

Carte A/N Candibus

Imprimante

Éléments méca. et élec. de liaison

cadre 1.

### Documentation

Liste de la documentation

Dossier technique

cadre 2.

Voir cadre 2..

### Logiciels

Liste des logiciels

ChromexLV

Excel

cadre 3.

Voir cadre 3.

## Travail demandé

### Étude du spectre d’émission d’une lampe à vapeur de mercure

- Dans chaque cas étudiés en 2.2.3.3, observer la hauteur des pics du doublet jaune du mercure puis mesurer la largeur des pics à mi-hauteur pour les différentes valeurs d’ouvertures de fentes ( on se place toujours dans le cas où les deux fentes entrée et sortie ont la même valeur).

- Représenter graphiquement sous Excel la largeur des pics à mi-hauteur en fonction de la largeur des fentes.

- Conclusion.

- Pour quelles largeurs de fentes distinguerait-on deux raies distantes de 0.6nm (comme c’est le cas du doublet jaune du sodium) ?

Remarque : Le pouvoir de résolution de l’appareil dépend du pas du moteur qui actionne le réseau, de l’ordre de travail, de la largeur utilisée du réseau et surtout de la largeur des fentes.

- D'après ce que vous savez du pouvoir de résolution, avec combien de chiffres significatifs cet appareil permet-il de mesurer une longueur d'onde ? Que pensez-vous de la précision de cet appareil ?

### Étude du spectre de transmission d’un filtre interférentiel

- Déterminer la bande passante du filtre (largeur du pic à mi-hauteur).

- Déterminer le facteur de transmission à 545,5 nm.

- Conclusions. Comparer votre enregistrement à celui fourni par le constructeur.

### Étude de la densité optique de lunettes de sécurité laser

| ( = 633 nm | URef = | UEch = | D633 = |
| --- | --- | --- | --- |

- Calculer  à 633 nm. Comparer à D(633) à la valeur indiquée sur les lunettes (OD) ; conclusion.

- Les lunettes de protection pour les lasers He-Ne que nous avons au laboratoire sont-elles encore assez efficaces pour nous protéger ? (argumenter votre réponse en sachant que le laser de plus puissant émet une puissance de 30mW et qu’un laser continu de puissance inférieure à 1mW ne nécessite pas le port de lunettes).

### Étude de construction

L’étude porte sur le support du laser défini sur le dessin d’ensemble donné cadre 4 (ce n’est pas forcement celui utilisé en pratique dans ce TP)

Ce support permet d’obtenir dans votre montage optique le réglage de la direction d’émission du rayon laser :

- Verticalement (translation suivant y) en agissant sur la vis 18.

- Angulairement (rotation autour de z) en agissant sur la vis de réglage 10. Deux ressorts de rappel 9 permettent de maintenir le contact entre 1 et 2 au travers de la vis de réglage 10.

- Angulairement (rotation autour de y) en agissant sur la vis 16.

- Angulairement (rotation quelconque) en agissant sur les vis de fixation du laser dans les deux supports 3 et 3’.

Les classes d’équivalence du mécanisme vous sont données ci-dessous :

A = { Laser }	E = { 11 }

B = { 1, 5, 6, 12, 14, 17, 18 }	F = { 15 }

C = { 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13 }	G = { 16 }

D = {10}.

Travail demandé :

- Déterminer le graphe cinématique du mécanisme. Définissez complètement les liaisons.

cadre 4

- Tracer, en couleur, le schéma cinématique du mécanisme dans les plans (x, y) et (y, z).