DOSSIER TECHNIQUE

SYSTÈMES DE LECTURE DE CODES

Comporte les documents suivants :

- Principe de lecture :	cadre 1 et cadre 2

- Code EAN13 :		cadre 3

- Couleurs lisibles et non lisibles :	cadre 4

- Synthèse codification EAN 13	cadre 5 à cadre 7

- Faisceaux gaussiens :		cadre 8

- Carte électronique	cadre 9

- Lecteur industriel Leuze :

- Fichier Acrobat bcl31.pdf :	sur le P.C.

- Caractéristiques générales :	cadre 10 à cadre 12

- Code Data Matrix :	page 13

- Lecteur Intermec :	cadre 13 à cadre 19

- Les codes DATA Matrix 	page 17 à 22

cadre 1 : Principe de lecture et spécifications générales – Document DATALOGIC p.87.

cadre 2 : Principes de lecture.

cadre 3 : Code EAN d’après MASTER CODE INTERNATIONAL.

cadre 4 : Couleurs visibles et non visibles - MCI.

# Synthèse de la codification EAN 13

Ce code est constitué d’une série de traits et d’espaces dont les épaisseurs peuvent varier d’un facteur de 1 à 4. Les barres de début, de milieu et de fin (de longueur supérieure aux autres) permettent de définir l’épaisseur référence du trait simple et de l’espace simple.

# Exemple

cadre 5 : Exemple de code EAN 13.

Le chiffre 4A du code cadre 5 est constitué de la gauche vers la droite de :

- espace simple,

- trait simple,

- espace triple,

- trait double.

Son code sera donc : 0 1 0 0 0 1 1.

| Chiffre | Code gauche A | Code gauche B | Code droite C |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 0 0 1 1 0 1 | 0 1 0 0 1 1 1 | 1 1 1 0 0 1 0 |
| 1 | 0 0 1 1 0 0 1 | 0 1 1 0 0 1 1 | 1 1 0 0 1 1 0 |
| 2 | 0 0 1 0 0 1 1 | 0 0 1 1 0 1 1 | 1 1 0 1 1 0 0 |
| 3 | 0 1 1 1 1 0 1 | 0 1 0 0 0 0 1 | 1 0 0 0 0 1 0 |
| 4 | 0 1 0 0 0 1 1 | 0 0 1 1 1 0 1 | 1 0 1 1 1 0 0 |
| 5 | 0 1 1 0 0 0 1 | 0 1 1 1 0 0 1 | 1 0 0 1 1 1 0 |
| 6 | 0 1 0 1 1 1 1 | 0 0 0 0 1 0 1 | 1 0 1 0 0 0 0 |
| 7 | 0 1 1 1 0 1 1 | 0 0 1 0 0 0 1 | 1 0 0 0 1 0 0 |
| 8 | 0 1 1 0 1 1 1 | 0 0 0 1 0 0 1 | 1 0 0 1 0 0 0 |
| 9 | 0 0 0 1 0 1 1 | 0 0 1 0 1 1 1 | 1 1 1 0 1 0 0 |

cadre 6 : Codification EAN 13.

# Principe du codage

- Le 1er chiffre du code (ici 3) est le code du pays qui a fabriqué l’article. On remarquera que ce chiffre n’est pas codé par des barres.

- Les 6 chiffres de gauche (4 2 8 2 7 1) donne la référence du fournisseur.

- Les 5 premiers chiffres de droite (9 3 0 0 5) donnent la référence de l’article.

- Le dernier chiffre (0) est un chiffre de contrôle qui permet de diagnostiquer une éventuelle erreur de lecture du code.

- Les chiffres peuvent être de type A, B ou C. Les chiffres de gauche sont de type A ou B, les chiffres de droite sont toujours de type C.

Le tableau cadre 6 donne le codage des chiffres.

Le code droite C est le code complémentaire du gauche A.

Le code gauche B est le code symétrique du droite C par rapport au bit du milieu.

Bilan :

- Chaque chiffre du code est à 7 bits.

- Chaque chiffre du code (droite ou gauche) est composé de deux traits et de deux espaces. Exemple : 3B est constitué d’un espace simple, d’un trait simple, d’un espace quadruple et d’un deuxième trait simple.

- Les codes de gauche (A ou B) commencent toujours par un espace et se terminent toujours par un trait.

- Les codes de droite commencent toujours par un trait et se terminent par un espace.

- Le code EAN13 peut-il être lu indifféremment dans le sens gauche-droite ou droite-gauche sans ambiguïté par un lecteur (Si le premier élément de la lecture est un trait, le code est à retourner).

# Code pays

| Code pays | Type gauche |
| --- | --- |
| 0 | A A A A A A |
| 1 | A A B A B B |
| 2 | A A B B A B |
| 3 | A A B B B A |
| 4 | A B A A B B |
| 5 | A B B A A B |
| 6 | A B B B A A |
| 7 | A B A B A B |
| 8 | A B A B B A |
| 9 | A B B A B A |

cadre 7.

Le code du pays peut être obtenu grâce au tableau cadre 7. Un produit fabriqué en France (3) sera codé ‘A A B B B A’. Celui-ci peut être extrait sans ambiguïté du code gauche.

# Code de contrôle

Le dernier chiffre de droite permet un contrôle de lecture.

Principe :

- On additionne les chiffres en position paire ( S1.

- On additionne les chiffres en position impaire ( S2.

- On calcule : S = 3.S1 + S2.

- Le code de contrôle est la différence de S à la dizaine supérieure. Ex : Si S = 88, code = 2.

Exemple :

Pour le code du cadre 5, S1 = 4+8+7+9+0+5=33 ;

S2 = 3+2+2+1+3+0 = 11.

S = 99 + 11 = 110.

Nous sommes juste à la dizaine immédiatement supérieure, donc code = 0.

cadre 8 : Faisceaux gaussiens – D’après J. Fontaine - ENSAIS.

cadre 9 : Schéma structurel de la carte électronique.

# Lecteur LEUZE BCL31/32

Voir aussi le fichier bcl31.pdf

cadre 10 : Document Leuze.

cadre 11 : Document Leuze.

cadre 12 : Coubes de lecture (Document Leuze).

# Lecteur Intermec

## Lecteur fixe Maxi Scan 2200

cadre 13 : Lecteur Maxi Scan 2200.

Le lecteur MaxiScan 2200 est un lecteur mains libres omnidirectionnel pour les Points De Vente (PDV) et autres applications similaires. Grâce à sa conception unique compacte et autonome, le MaxiScan s’adapte à toutes les situations rencontrées dans les PDV en optimisant la productivité et en utilisant le minimum d’espace.

Parmi ses autres caractéristiques uniques, il faut noter un mode d’économie d’énergie à trois niveaux, une fenêtre interchangeable sur site et une option supplémentaire en entrée douchette/lecteur.

cadre 14 : Courbe de lecture.

cadre 15 : Lecture omnidirectionnelle.

## Lecteur fixe Maxi Scan 2200 - Vue éclatée

cadre 16 : Système optique.

cadre 17 : Principe du balayage

cadre 18 : Diagramme d’émission.

cadre 19 : Réflecteur parabolique.

Les codes DATA MATRIX

# Introduction au marquage direct de Data Matrix

## Les données du problème en quelques mots

L'industrie identifie depuis longtemps ses produits à l'aide de codes à barres unidimensionnels (lD) imprimés sur des étiquettes. Cette identification suit le produit tout au long de la chaîne logistique.

Aujourd'hui de nombreux industriels étendent le suivi du produit : désormais la traçabilité suit un produit depuis sa fabrication jusqu'à la fin de son utilisation, et la réglementation impose une identification permanente et fiable sur des produits hauts de gamme sujets aux vols et à la contrefaçon.

Les codes à barres lD marqués sur étiquettes ne répondent plus aux demandes actuelles de traçabilité et sont remplacés par le marquage direct sur pièces (DPMI) de codes 2D (codes en 2 dimensions).

DPMI = Direct Part Mark Identification.

Le marquage direct sur pièce de codes 2D s'impose désormais :

Les étiquettes sont bannies, car elles ne répondent pas aux contraintes de suivi sur le cycle de vie du produit.

Le code à barres lD ne permet pas le stockage de grandes quantités d'informations.

Le code lD n'est pas robuste : un endommagement partiel du code le rend totalement illisible.

La surface nécessaire au marquage d'un code à barres est souvent rédhibitoire.

Le code 2D stocke davantage d'informations sur une petite surface et offre une meilleure robustesse grâce aux algorithmes de corrections d'erreurs. Son marquage direct sur la pièce rend le code indissociable du produit.

## Une solution en 3 points clés

- Le Data Matrix s'impose largement dans le domaine du marquage direct des codes 2D.

- Le gravage par laser constitue une solution satisfaisante aux demandes de DPMI.

- Les solutions de vision industrielle disponibles aujourd'hui permettent la relecture des codes gravés directement sur pièces dans les conditions les plus difficiles : codes minuscules, faibles contrastes, états de surface irréguliers, endommagements partiels du code.

En résumé une solution d'identification d'un produit se résume par :

- Le marquage direct sur pièce au laser d'un code Data Matrix.

- Un système de relecture adapté aux contraintes de marquage.

- Une application de DPMI doit être considérée dans sa globalité : marquage et relecture étant intimement liés.

## Domaines d'application

Le marquage direct de Data Matrix est utilisé dans de nombreux domaines : Automobile, Aéronautique, Aérospatial, Electronique, Médical....

## Qu’est-ce qu’un code Data Matrix ?

Code à 2 dimensions, par opposition aux codes à barres lD (code 39, code 128, etc....).

Exemple de code à barres unidimensionnel EAN128 :

Exemple de code Data Matrix ECC200 :

Ces 2 codes contiennent les mêmes données : Data Matrix ECC200 Laser Cheval

Les informations sont stockées dans une matrice de cellules :

Data Matrix  ( Matrice de données.

L'algorithme d'encodage combine les données utiles avec des codes de correction d'erreur, ce qui rend le code plus robuste face à une altération.

Divers formats de codage existent pour le Data Matrix : ECC000, ECC050, ECC080, ECC100, ECC140 et ECC200.

Les normes et directives industrielles privilégient le code ECC200 ( ECC = Error Checking and Correcting).

## Caractéristiques du code Data Matrix ECC200

Les données sont stockées sous forme numérique dans une matrice carrée ou rectangulaire :

- Possibilité de coder jusqu'à 3116 chiffres ou 2335 caractères alphanumériques ou 1555 octets.

- Codes carrés, de 10x10 jusqu'à 144x144 cellules.

- Codes rectangulaires de 8x18 jusqu'à 16x48 cellules.

- Codes de correction d'erreur, jusqu'à 50% d'informations de correction dans le code.

Les dimensions d'un code et son orientation ne sont pas figées. Les seules limites étant la résolution du procédé de marquage, l'état de surface du matériau et les performances du système de lecture.

Par exemple, des dimensions inférieures au mm peuvent être atteintes par un système de marquage par laser.

La structure du code et les propriétés des systèmes de relecture permettent de localiser un code et de déterminer ses caractéristiques quelque soit son orientation.

Un code partiellement endommagé peut être reconstitué grâce aux informations de correction d'erreur.

1-1 Caractéristiques des codes 2D

• Grande capacité de données

Les codes-barres contiennent des données dans une seule direction tandis que les codes 2D contiennent des données dans les deux directions, horizontale et verticale. Ils peuvent donc renfermer beaucoup plus de données que les codes-barres classiques. Les codes-barres contiennent jusqu'à 30 caractères, tandis que les codes 2D peuvent en contenir jusqu'à 3000.

• Forte densité de données (gain de place)

La taille des codes 2D peut représenter 1/30 de la taille d'un code-barres classique contenant les mêmes données.

Par conséquent, les codes 2D peuvent être imprimés sur du matériel électronique et autres pièces de petite taille où l'espace est limité.

• Correction d'erreur / restauration des données

Les codes 2D comportent une fonction intégrée de correction d'erreur, leur permettant de restaurer les données si le code est endommagé ou souillé. Une correction d'erreur mathématique (Reed-Solomon) est employée pour la restauration des données.

♦ Inconvénient des codes 2D

• Les codes 2D ne disposent pas de données de secours lorsque les données sont illisibles

Les codes-barres disposent généralement de caractères lisibles en bas au cas où certaines données seraient endommagées/manquantes. Les opérateurs peuvent ainsi lire les caractères et saisir les données à l'aide d'un clavier sans gêner le déroulement des opérations.

Les codes 2D contenant une très grande quantité de données, aucun caractère lisible n'est ajouté.

Lorsque le code 2D est trop endommagé pour être lu, il n'existe aucun moyen de lire les données, ce qui a pour effet de perturber le déroulement des opérations. (Il est possible d'ajouter des caractères lisibles aux codes 2D, toutefois il n'est pas réaliste de demander au personnel de taper plus d'une centaine de caractères.)

Lorsque vous utilisez des codes 2D, vous devez créer un système permettant de fournir des mesures lorsque le code 2D est endommagé.

1-2  Différents types de codes 2D

Les codes 2D sont classés en deux types en fonction de la structure.

• Type empilé

Les codes-barres classiques sont empilés verticalement.

Exemple

Le type empilé est composé de plusieurs codes-barres empilés verticalement dans un rectangle.

Les lecteurs laser peuvent lire le type empilé si le laser croise l'ensemble des codes-barres empilés. Toutefois, il ne peut pas tolérer de déplacement supérieur à ± 10°.

(Seuls les lecteurs laser dotés d'un logiciel permettant de lire les codes 2D peuvent lire les codes 2D.)

• Type matriciel

Les données sont composées de modules en noir et blanc formant un motif complexe.

Exemple

Le type matriciel est composé de petits carrés ou points appelés « modules » disposés dans une grille carrée. Ils possèdent un cadre carré, un cadre en forme de L ou des motifs de détection de position permettant une détection fiable de la position. Une caméra ou un lecteur intégré avec dispositifs CCD 2D décode la disposition des modules par traitement de l'image. Le code peut être lu dans n'importe quel sens.

1-3 Application des codes 2D

1. Contrôle des très petites pièces

I  Data Matrix, code QR, Veri code (Types)

Les très petites pièces utilisées dans l'industrie des écrans LCD, de l'électronique, des semi-conducteurs et de l'automobile nécessitent plusieurs douzaines de caractères pour le contrôle du suivi de fabrication. Comme ces données doivent être compactes afin de pouvoir être imprimées sur ces petites pièces, des codes 2D matriciels sont souvent utilisés.

Les codes Data Matrix et Veri Code sont utilisés dans l'industrie des écrans LCD et les codes Data Matrix et QR sont généralement utilisés pour les cartes imprimées et les pièces électroniques.

2. Notification d'expédition, facturation et étiquetage de produits au moyen de données EDI I  Code QR, PDF417 (Types)

Lorsqu'une base de données ou d'autres informations ne sont pas disponibles pour un article, un code 2D peut fournir des informations très utiles concernant l'identification du produit. L'Association des constructeurs automobiles japonais utilise les codes PDF417 et QR.

3. Usage gouvernemental I   PDF417 (Type)

Les codes 2D sont généralement utilisés par les autorités pour éviter la falsification. Au Japon, le code PDF417 a été utilisé pour les billets d'entrée au stade olympique de Nagano. Il est largement utilisé pour les permis de conduire ou les cartes d'identité aux États-Unis car il peut coder un portrait du visage pour garantir une sécurité optimale. Il est également largement employé pour les passeports, cartes d'identité, cartes d'assuré ou formulaires douaniers en Asie du Sud-Est, au Moyen et Proche-Orient, en Afrique et en Amérique du Sud pour éviter la falsification.

4. Tri ou suivi des livraisons

I  Code QR, Ma xi Code (Types)

Les codes 2D sont utilisés pour le tri automatique à grande vitesse ou le suivi des livraisons dans les systèmes de distribution. Dans ce domaine, ce ne sont pas les informations mais la vitesse qui compte. Les codes Maxi Code et QR répondent à ce besoin.

5. Usage médical I   PDF417 (Type)

La directive sur la nouvelle désignation du code des médicaments sur ordonnance spécifie de décrire les codes des produits, dates d'expiration, numéros de production, quantités de bioproduits spécifiques et médicaments injectables. Par exemple, concernant les comprimés et les gélules, ces informations sont imprimées sur une tablette ou une bouteille contenant les emballages individuels. Pour les médicaments injectables, l'impression est réalisée sur chaque emballage de dose (unité de dosage minimale produite et vendue par un fabricant) tel qu'une ampoule ou un flacon ou sur chaque emballage commercial (unité d'emballage minimale vendue par un grossiste à des organismes médicaux, etc.).

En cas d'impression sur un emballage de dose ou un emballage commercial ne présentant qu'un espace limité pour imprimer un code, un symbole composite est utilisé. À l'intérieur du symbole composite, un code de production est imprimé au format GS1 DataBar et les informations variables telles qu'un numéro de production, une date d'expiration ou une quantité sont imprimées au format MicroPDF417.

2-1 Structure du code Data Matrix

Le code Data Matrix est un code 2D matriciel développé par ID Matrix en 1987. Il a été enregistré sous la norme ISS de l'AIMI en 1996 et la norme ISO/CEI en 2000.

| Spécif cations |
| --- |
| Taille minimale | 10 x 10 modules |
| Taille maximale | 144 x 144 modules |
| Capacité de données maximale | Numérique : 3116 caractères |
|  | Alphanumérique : 2335 caractères |

Les versions plus anciennes du code Data Matrix comprennent les versions ECC000, ECC050, ECC080, ECC100 et ECC140. ECC200 est la dernière version du cote Data Matrix et peut avoir une configuration carrée ou rectangulaire.

•	ECC000, ECC050, ECC080, ECC100, ECC140

Ces versions sont composées de nombres impairs de modules allant de 9 x 9 à 49 x 49 en utilisant une correction de convolution.

Étant donné qu'une légère distorsion perturbe la lecture lorsque les données sont importantes, ces versions plus anciennes ne sont presque jamais utilisées.

•	ECC200

ECC200 possède une plus grande capacité de correction d'erreur pour éliminer les problèmes de distorsion. Le code Reed-Solomon est utilisé pour la correction d'erreur afin de restaurer les données lorsqu'une partie d'un code est endommagée.

La version ECC200 est internationalement normalisée. En règle générale, c'est la version ECC200 qui est utilisée lorsque le code Data Matrix est requis.

La différence entre les anciennes versions (ECC000, ECC050, ECC080, ECC100, ECC140) et la nouvelle version (ECC200) réside dans le nombre de modules par côté. Les anciennes versions possèdent des nombres impairs de modules tandis que la nouvelle version possède un nombre pair de modules.

2-2 Structure du code Data Matrix (ECC200)

• Motif d'alignement et motif d'horloge

La zone de données du code Data Matrix est entourée d'un cadre en L appelé motif d'alignement et de lignes pointillées appelées motif d'horloge. Les lecteurs capturent ces motifs pour déterminer la position du code par traitement de l'image. Le code Data Matrix peut ainsi être lu dans n'importe quel sens.

Lorsque le nombre de modules est supérieur à 24 x 24, le code est divisé en blocs qui ne dépassent pas 24 modules par côté. Cette structure empêche la distorsion du code.

• Taille du code et nombre de blocs

Il existe vingt-quatre tailles de code, allant de 10 x 10 modules à 144 x 144 modules (dont six tailles pour le type

rectangulaire).

Lorsqu'un code possède plus de 26 x 26 modules (plus de 24 x 24 modules pour les données), il est divisé en

blocs, comme indiqué ci-dessous, qui ne dépassent pas 24 modules par côté. Cette structure empêche la

distorsion du code.

| Taille du symbole | Bloc | Cellule de données |
| --- | --- | --- |
| 10x10 à 26x26 | 1 | 8x8 à 24x24 |
| 28x28 à 52x52 | 4 | 14x14 à 24x24 |
| 64x64 à 104x104 | 16 | 14x14 à 24x24 |
| 120x120 à 144x144 | 36 | 18x18 à 22x22 |

3 Pourquoi est-ce que le code 2D n’a pu être lu alors qu’il n’est que partiellement abimé?

L’alignement du motif est peut-être abîmé.

# Text boxes

Réception

Emission

Lentille

Miroir M1

Miroir M3

Miroir tournant

BCL  31/32

Rondelles fendues

Support PCB

Beeper

Assemblage Connecteur

Tête mobile

Système opto-electronique

Carter arrière droit

Carte LED

Carter arrière gauche

Pied droit  adhérent

Voyant lumineux

Chapeau de buzzer

Vis-Axe

Miroir polygonal

Moteur

Plaque ressort du moteur

Carte électronique

principale

Ressort de collimateur

Amortisseur

Socle

CPC

Collimateur

Miroir de renvoi