| SYSTÈMES DE DÉFLEXION D’UN FAISCEAU LASER ( Acousto-optique) |
| --- |
| Nom des étudiants : |
| Date : |
| Date de retour | ( 1 jour de retard | -2pts |
|  | ( 2 jours de retard | Note /2 |
|  | ( + de 2 jours de retard | Note=0/20 |
| N° | Questions | Pts. | Prof. | Pts. | Remarques des correcteurs |
| 1) Eléments à votre disposition 2) Présentation du contexte 3) Analyse du système |
| 3.1.1 | Déflecteur acousto-optique - Réseau |  | FP | ___/1 |  |
| 3.1.2 | Déflecteur acousto-optique – Convertisseur tension-fréquence |  | CS | ___/1 |  |
| 3.1.3 | Déflecteur galvanométrique |  | FP | ___/1.5 |  |
| 3.1.4 | Analyse fonctionnelle SYSML |  | CM | ___/1.5 |  |
| 4) Mise en œuvre du système |
| 4.1.1 4.1.2 4.1.3 | Réalisation du montage Mesure de la puissance P1i Vérification du réglage |  | FP | ___/1 |  |
|  |  | __/2 |  |  |  |
| 4.1.4 | Étude de la déviation du faisceau Étude de la déviation Qualité des courbes |  | FP | ___/1 |  |
|  |  | __/2 |  |  |  |
| 4.2 | Partie mécanique |  | CM | ___/3 |  |
| 5) | Analyse des performances des systèmes |
| 5.1 | Étude de la déviation du faisceau. Commentaires et conclusions |  | FP | ___/1 |  |
| 5.2 | Étude comparative des systèmes Projection des clichés Conclusions |  | FP |  |  |
|  |  | __/1 |  |  |  |
|  |  |  |  | __/1 |  |
| 5.3 | Étude des performances d’un V.C.O. |  | CS | __/2 |  |
|  | Responsabilisation des étudiants |
|  | Rangement et autonomie | ___/1 |  |  |  |
|  |  | Total : ____/20 | Les points dans les champs grisés sont attribués sur place. À la correction, ces points ne seront plus reportés sur le compte-rendu. |
| Remarques des étudiants (problèmes matériels, erreurs dans le sujet, …) |

cadre 1 : Barème de correction.

SYSTÈMES DE DÉFLEXION D’UN FAISCEAU LASER

## Éléments à votre disposition

## Présentation du contexte et problématique

## Analyse du système

## Étude des principes mis en œuvre

#### Déflecteur acousto-optique : Réseau

Dans chacune des cellules, on fait varier la fréquence acoustique N entre 100 et 160 MHz. Identifier les paramètres constants et les variables. Différencier la relation. Quel est, sur un écran situé à D = 4,3 m, le déplacement du spot laser (( = 0,633 (m) obtenu sur chacun des axes ?

Réponse :

#### Déflecteur acousto-optique : Convertisseur tension-fréquence

- Charger sous labview le fichier VCO faire varier la tension d'entrée Ve.Que remarquez vous sur la fréquence du signal VS2?

- Tracer en une dizaine de point sur Excel F(VS1)Hz=F(Ve)V

- Le schéma fonctionnel de la fonction A1 : VCO est donné Erreur ! Source du renvoi introuvable.. Préciser, en les encadrant Erreur ! Source du renvoi introuvable., l’emplacement des 3 fonctions A1-1, A1-2, A1-3.

Réponse :

#### Déflecteur galvanométrique

On fait varier la tension dans l’intervalle [-5 V, 5 V]. Quel est, sur un écran situé à 4,3 m, le déplacement du spot laser obtenu ?

La résolution de la carte N/A Eurosmart installée dans l’ordinateur est de 12 bits. Quel est l’angle de rotation minimal du miroir pouvant être commandé ?

Réponse :

D’après les caractéristiques, calculer la vitesse angulaire (’ en rad.s-1 du moteur lorsque celui-ci tourne à vitesse constante.

Réponse :

On suppose que, dans les phases d’accélération et de décélération, l’accélération (’’ est constante. Calculer sa valeur en rad.s-2.

Réponse :

Calculer le nombre de points maxi N d’un cliché pour celui-ci nous apparaisse sans clignotement.

Réponse :

On suppose le cliché à afficher constitué de N = 1333 points.

Dans une phase de décélération, combien de points faut-il pour ne pas dépasser (’’ ?

Réponse :

### Analyse fonctionnelle SYSML :

Compléter le diagramme de définition des blocs, on pourra utiliser les termes : convertisseur VCO , transformer le signal numérique en analogique, cristal acousto-optique, générer un faisceau laser, ordinateur et logiciel, positionner et orienter le cristal, ….

Réponse :

## Mise en œuvre du système

### Partie optique sur déflecteur acousto-optique

#### Définition des bornes

#### Réalisation du montage

#### Mesure de la puissance P1i

Déterminer le coefficient de réflexion en puissance R (R<1). Le spécifier sur le compte-rendu et dans le logiciel.

Réponse :

Montrer le réglage à un professeur.

#### Étude de la déviation du faisceau

Sous Graphe/Type graphe, tracer et imprimer les graphes d = f(N) et ( = f(N) avec une droite de régression linéaire, P1 = f(N) et E = f(N) avec une régression polynomiale d’ordre 7.

Réponse :

Voir …

### Partie mécanique

                - Réponse :

                - Voir …

Montrer la construction à un professeur.

## Analyse des performances du système

### Déflecteur acousto-optique : Étude de la déviation du faisceau

Fichier : deflec.aco ou secours.aco.

Conclusions sur les graphes d = f(N) et ( = f(N) avec une droite de régression linéaire, P1 = f(N) et E = f(N) avec une régression polynomiale d’ordre 7. Qu’appelle-t-on linéarité du système ? Sur quel graphe peut-on vérifier si le réglage du système est optimisé ?

Réponse :

Sachant que  , la pente de la courbe (i en fonction de Ni est égale à  (( : longueur d’onde de la lumière).

Déduire (en précisant les unités utilisées) du résultat précédent la célérité des ondes ultrasonores dans le cristal déflecteur. Comparer à la valeur donnée par le constructeur cadre 7 du texte du T.P.

Réponse :

### Comparaison des systèmes

#### Projection d’un cliché à l’aide du déflecteur acousto-optique

#### Projection d’une courbe de lissajou à l’aide du déflecteur galvanométrique

Montrer la projection à un professeur. Faire éventuellement appel à lui pour la création d’un cliché personnel sous AutoCAD et la projection de celui-ci.

#### Conclusions

Faire une étude comparative rapide des deux systèmes (acousto-optique et galvanométrique) en comparant leur performance : facilité de mise en œuvre, coût, nombre de points affichables, angle maxi de déflexion, …

Réponse :

### Étude des performances d'un V.C.O.

- Soit F la fréquence du signal de sortie VS2, tracer sous Excel la caractéristique F = f(Ve) pour 0 V < Ve < 15 V.

- Sauvegarder le graphe sous vco.xls. En faire une sortie imprimante.

Fichier vco.xls ou secours2.xls.

Réponse :

Voir …

- Interprétation :

- Donner l’allure de la caractéristique précédente

- En déduire pour une tension de 2V à 10V la relation liant la fréquence du signal de sortie à la tension d’entée.

- Conclusion : quel est l’intérêt  d’un VCO ?.

Réponse :