Système de déflexion d’un faisceau laser

Niveau :

1ième année de BTS systèmes photoniques.

Objectifs :

En possession des documents et des informations techniques complémentaires nécessaires, l’élève doit être capable de mettre en œuvre un système de contrôle dimensionnel par caméra intelligente et de déterminer le cadencement maximal des mesures.

- C1.1 : Analyser un cahier des charges

- C1.2 : Définir l’architecture fonctionnelle d’un système

- C1.3 : Proposer des solutions techniques

- C1.5 : Simuler et valider les solutions techniques

- C2.1 : Assembler les composants

- C2.3 : Régler le système

- C3.1 : Mettre en œuvre un système optique

- C3.2 : Valider un système

- C5.3 : Synthétiser des données techniques.

Forme :

TP de 6 heures, par binôme ou trinôme.

Pré-requis :

- Lecture de dossiers ressources.

- Connaissance en mathématiques, optique, mécanique et informatique.

Méthode :

| On donne : Un sujet de T.P., Un dossier technique. Les logiciels associés au TP Tout le matériel nécessaire à la mise en œuvre du système. | On demande : De faire l’analyse fonctionnelle du système. De mettre en œuvre le système. D’analyser les performances du système. | On évalue : La compréhension du principe de fonctionnement de différents déflecteurs : Acousto-optique galvanométrique. La mise en œuvre du système. L’analyse des résultats obtenus lors de la mise œuvre du système. L’attitude, l’autonomie. Le résultat obtenu Le respect des règles de sécurité La présentation du compte rendu. |
| --- | --- | --- |

SYSTÈMES DE DÉFLEXION D’UN FAISCEAU LASER

# Éléments à votre disposition

Liste du matériel

Déflecteur acousto-optique et support 6 axes

Coffret élect. d’alimentation

Laser He - Ne Spectra Physics

Déflecteur à miroirs galvanométriques

Oscilloscope analogique (éventuellement)

Fréquencemètre

Puissancemètre

Diaphragme à iris

Séparatrice

Miroir de renvoi

Éléments électriques et mécaniques de liaison

Maquette électronique

Micro-ordinateur

Carte N/A Eurosmart installée dans micro-ordinateur

Imprimante

cadre 1.

## Matériel

Voir cadre 1.

## Documentation

Voir cadre 2.

## Logiciels

Voir cadre 3.

Liste de la documentation

Dossier technique

cadre 2.

Liste des logiciels

Deflec

AcousMeteor

AutoCAD LT

SolidWorks

Excel

cadre 3.

# Présentation du contexte  et problématique

L'acousto-optique est largement utilisée pour l'étude des ultrasons mais aussi dans la conception de systèmes de déflexion, de modulation, de traitement de signal et de décalage en fréquence des faisceaux lumineux. On utilise aussi l'acousto-optique dans les télécommunications pour les propriétés découvertes par Râman et Nath. En outre les progrès réalisés dans le domaine des lasers et leur plus grande disponibilité permet d'étudier les phénomènes associés à l'acousto-optique plus facilement.

Au niveau des composants acousto-optiques de grands progrès ont pu être réalisés grâce à l'amélioration des techniques de croissance cristalline et des transducteurs piézoélectriques.

Dans un autre registre, l'acousto-optique peut être utilisée dans des procédés non-destructifs, dans la surveillance de l'état des structures (en) et pour des applications biomédicales où la génération d'ultrasons grâce à la lumière ou la mesure optique des ultrasons permet une imagerie sans contact.

Problématique :

On souhaite faire une étude comparative de deux systèmes de déflexion de faisceau laser les plus utilisés :

- Le déflecteur galvanométrique (ou boîte à images) utilisant des miroirs vibrants ;

- Le déflecteur acousto-optique utilisant des cristaux optiques.

On étudiera successivement les différentes fonctions et principes utilisés, on mettra en œuvre les deux systèmes et on comparera leurs performances. On fera, sous SolidWorks, la conception d’un support de déflecteur.

# Analyse du système

### Étude des principes mis en œuvre

#### Déflecteur acousto-optique : Réseau

La lumière issue du laser est déviée (diffractée) par un réseau de phase inscrit dans le cristal dont le pas (période spatiale) est variable. Un faisceau acoustique de fréquence N variable parcourt le cristal à vitesse v = 650 m/s. Il y crée un réseau de phase de pas ( = v/N.

Le réseau diffracte alors la lumière incidente (angle d’incidence i constant). A l'ordre 1, la direction ( de diffraction est donnée par la loi des réseaux :

Ici ( est faible ; on a donc :

.

Dans chacune des cellules, on fait varier la fréquence acoustique N entre 100 et 160 MHz. Identifier les paramètres constants et les variables. Différencier la relation. Quel est, sur un écran situé à D = 4,3 m, le déplacement du spot laser (( = 0,633 (m) obtenu sur chacun des axes ?

#### Déflecteur acousto-optique : Convertisseur tension-fréquence

cadre 4.

- Charger sous labview le fichier VCO faire varier la tension d'entrée Ve.Que remarquez vous sur la fréquence du signal VS2?

- Tracer en une dizaine de point sur Excel F(VS1)Hz=F(Ve)V

- Le schéma fonctionnel de la fonction A1 : VCO est donné cadre 9. Préciser, en les encadrant cadre 7, l’emplacement des 3 fonctions A1-1, A1-2, A1-3.

#### Déflecteur galvanométrique

Voir le schéma cadre 4. La rotation des miroirs est de 0,80° pour une variation de tension de 1 V appliquée à la carte de commande.

On fait varier la tension dans l’intervalle [-5 V, 5 V]. Quel est, sur un écran situé à 4,3 m, le déplacement du spot laser obtenu ?

La résolution de la carte N/A Eurosmart installée dans l’ordinateur est de 12 bits. Quel est l’angle de rotation minimal du miroir pouvant être commandé ?

Remarque :

Avec une résolution de 12 bits et une plage de 10 V, la plus petite variation de tension que l’on peut produire est de :

mV

D’après les caractéristiques données cadre 6, calculer la vitesse angulaire (’ en rad.s-1 du moteur lorsque celui-ci tourne à vitesse constante.

DÉFLECTEUR ACOUSTO-OPTIQUE

Modèle AA.DTS.XY100

Spécifications	Caractéristiques

Matériau :	TeO2

Mode :	shear

Vitesse acoustique :	620-670 m/s

Transducteur :	LiNbO3

Résolution :	100 x 100 points

Ouverture :	(1,7 mm

Temps d'accès :	2 µs

Efficacité diffraction :	40%

Déflexion angulaire :	40 mrd

Transmission :	98%

Polarisation :	linéaire

Long. d'onde optimale :	633 nm

Puis. nom. commande :	2 x 1 W

Impédance d'entrée :	50 (

Dimensions :	70 x 62 x 45

Masse :	225 g

cadre 5 : Caractéristiques du déflecteur acousto-	optique.

Remarque :

Nous savons que : ( = (’t.

On suppose que, dans les phases d’accélération et de décélération, l’accélération (’’ est constante. Calculer sa valeur en rad.s-2.

Remarque :

DÉFLECTEUR GALVANOMÉTRIQUE

Scanner G120D

Spécifications	Caractéristiques

Plage angulaire :	40°

Durée pour rot. de 1° :	0,50 ms

Décomposition :

- Durée phase accélération : 0,25 ms (ang = 0,5°)

- Durée phase décélération : 0,25 ms (0,5°)

Durée pour rot. de 20° :	5,25 ms

Décomposition :

- Durée phase accélération : 0,25 ms (0,5°)

- Durée phase à vitesse constante : 4,75 ms (19°)

- Durée phase de décélération : 0,25 ms (0,5°)

cadre 6 : Caractéristiques des moteurs G120D.

Nous savons que : ( = .

Le temps de conversion de la carte N/A est de 15 µs. L’adressage d’un point du cliché nécessite 2 conversions (Une pour la tension du moteur X, une pour le moteur Y).

Calculer le nombre de points maxi N d’un cliché pour celui-ci nous apparaisse sans clignotement.

Remarque :

Nous savons que la persistance rétinienne est de 25 images par seconde.

On suppose le cliché à afficher constitué de N = 1333 points.

Dans une phase de décélération, combien de points faut-il pour ne pas dépasser (’’ ?

Remarque :

D’après cadre 6, une phase d’accélération ou de décélération doit durer au moins 0,25 ms pour ne pas dépasser (’’.

cadre 7 : Schéma structurel V.C.O.

cadre 8 : Analyse descendante niveau A-0.

#### Analyse fonctionnelle SYSML :

cadre 9 : Schéma fonctionnel V.C.O.

Cas d’utilisation :

Compléter le diagramme de définition des blocs, on pourra utiliser les termes : convertisseur VCO , transformer le signal numérique en analogique, cristal acousto-optique, générer un faisceau laser, ordinateur et logiciel, positionner et orienter le cristal, ….

# Mise en œuvre du système

### Partie optique sur déflecteur acousto-optique

#### Définition des bornes

- RF_FREQ (E) : Signal de pilotage en fréquence Uf (0 – 10 V) permettant la déflexion du faisceau.

- RF_POWER (E) : Signal de pilotage en puissance Up (0 – 5 V) permettant la répartition de l’énergie lumineuse dans le faisceau d’ordre 1 et d’ordre 0 ; en alimentant à 5 V, et avec un réglage optimum, 70% de la puissance sera dans le faisceau d'ordre 1 et 30% dans le faisceau d'ordre 0.

- FREQ OUT (S) : Sortie de contrôle de la fréquence N (Connexion d'un fréquencemètre).

#### Réalisation du montage

- Voir synoptique du système cadre  . Positionner le déflecteur dans le faisceau laser.

cadre 8 : Schéma de câblage en pilotage fréquence XY. L’interrupteur doit être en position 5 V.

- Réaliser le câblage du système permettant le pilotage en fréquence XY, sélecteur en face avant en position basse.

- Les convertisseurs tension-fréquence AA.DRF.50 et les amplificateurs AA.AMP.B7 sont à l'intérieur du coffret (voir le schéma de câblage cadre ).

- Ouvrir le logiciel AcousMeteor.

- Projeter un carré avec ses diagonales à l’aide de la commande Déflecteur/Test-Réglages.

cadre 11: Conversion tension/fréquence.

- Faire le réglage du déflecteur de manière à obtenir sur le tableau du laboratoire le tracé le plus net possible pour l’ensemble de la projection.

- Placer un diaphragme à iris de manière à arrêter tous les faisceaux qui ne se trouvent pas dans l’ordre 1-1.

#### Mesure de la puissance P1i

Mesurer la puissance P1i en mW dans l’ordre 1 relevée au puissance-mètre. Au lieu de mesurer directement cette puissance, on place, à la sortie du déflecteur, une simple lame de verre qui prélève une faible partie P’1i= R*P1i de la puissance, suivie d’une lentille de focale 100 mm qui réalise l’image de la cellule du déflecteur sur la surface sensible du puissance-mètre. Pour que l’impact ne se déplace pas sur la cellule, on réalise la condition dite de Silbermann (la lentille sera placée à 200 mm du déflecteur et le détecteur à 200 mm). Monter le détecteur dans un étau.

Vérifier, à l’aide de la commande Déflecteur/Test-Réglages, que le carré est imagé sur la cellule du détecteur, en deux points très voisins (à cause des réflexions sur chaque face de la lame de verre).

Déterminer le coefficient de réflexion en puissance R (R<1). Le spécifier sur le compte-rendu et dans le logiciel.

Montrer le réglage à un professeur.

#### Étude de la déviation du faisceau

- Sous Mesure/Déflexion et efficacité, introduire une tension UfX de 0 V en N°0. Cliquer dans le champ N(MHz) pour appliquer cette tension. La valeur lue sur le fréquencemètre est de l’ordre de 150 MHz. La saisir.

- Repérer sur le tableau la position du faisceau.

- Introduire les caractéristiques du montage : P0 (puissance du faisceau laser à l’entrée du déflecteur) et D (distance du déflecteur au mur) et R (coef. de réflexion en puissance).

- Introduire dans les cellules les tensions UfX précédentes dans l'intervalle [0, 10 V]. A chaque tension UfX correspondent :

- une fréquence Ni en MHz appliquée au transducteur, relevée sur le fréquencemètre ;

- une déviation di en mm relevée au tableau.

- Pour chaque valeur UfXi de Uf :

- Lire la fréquence Ni sur la sortie FREQ_OUT_X.

- Introduire les écarts linéaires di de chaque tache par rapport à la tache obtenue pour UfX = 0 V.

- Mesurer au puissancemètre P’1i. et saisir sa valeur.

- Prendre une vingtaine de points de mesures.

- Sauvegarder vos mesures sous deflec.aco.

- Sous Graphe/Type graphe, tracer et imprimer les graphes d = f(N) et ( = f(N) avec une droite de régression linéaire, P1 = f(N) et E = f(N) avec une régression polynomiale d’ordre 7.

Rappel de définition :

On appelle efficacité diffractionnelle E le rapport entre la puissance du faisceau d'ordre 1 et le faisceau à l’entrée du déflecteur :

Montrer vos courbes à un professeur. Votre montage doit rester opérationnel pour U53.

### Partie mécanique

L’étude mécanique consiste à réaliser un montage virtuel sous SolidWorks du dispositif de réglage du support des déflecteurs. Ce montage virtuel sera, pour des raisons d’organisation d’enseignement, réalisé en TP de TSO en SP 2ème année.

- Afin de préparer ce montage virtuel, réalisez un schéma cinématique spatial des réglages du support des déflecteurs pour un bon alignement avec le laser. (Tout le système de réglage figurant sur la figure ci-contre est à modéliser.)

Concernant les deux réglages en translation (suivant l’axe horizontal et vertical) vous définirez le schéma cinématique le plus approprié par rapport à la réalité du montage.

Par contre, concernant le réglage en rotation suivant les trois axes (unité à rotule) vous vous inspirerez de la modélisation virtuelle du fichier rotule.sldasm sous SolidWorks disponible en ressource sur le PC ou sur le site SP.

Mode opératoire pour visualiser la maquette virtuelle de l’unité à rotule :

- Lancer SolidWorks.

- Ouvrir l’assemblage correspondant à la maquette de l’unité à rotule. (C:\GOP\................\rotule.SLDASM).

- A l’aide des différentes fonctions de SolidWorks manipulez la maquette afin d’obtenir les renseignements souhaités. (rotation, rendre des pièces transparentes, zoom, cacher des pièces ………..) Si vous éprouvez des difficultés veuillez appeler un professeur (le plus adapté à la situation étant celui de construction).

- Refermez la maquette numérique sans enregistrer les modifications pour que vos camarades qui feront le TP plus tard puissent travailler avec une modalisation juste. (pour le moindre problème à ce niveau appelez votre professeur !!!!)

- Lors du montage virtuel du système que vous réaliserez l’année prochaine en TP de TSO, il vous sera nécessaire de créer une pièce intermédiaire permettant la fixation de l’unité à rotule sur l’équerre.

Par un dessin coté à main levée, préciser sur feuille la forme de cette pièce avec les usinages qui ont été   prévus pour assembler les modules entre eux.

Vous avez à votre disposition (répertoire C:GOP\...........) les maquettes des sous-systèmes suivants :

- Une unité rotule (réglage en rotation suivant trois axes).

- Le support des déflecteurs.

- Deux équerres (EQ50-I & EQ50-E de chez MICRO-CONTROLE) pour former à l’aide des tables un ensemble de positionnement multi-axes.

Mode opératoire :

- Lancer SolidWorks.

- Ouvrir successivement les assemblages correspondant aux maquettes citées ci-dessus (les fichiers d’assemblage ont des extensions SLDASM).

- A l’aide de la barre horizontale de l’arbre de création, en rentrant dans les esquisses, ou dans la définition des fonctions, repérer les pièces de liaison des sous-systèmes choisis.

- Repérer la forme et les cotes de ces pièces avec les usinages qui ont été prévus pour assembler les modules entre eux.

- Par un dessin coté à main levée, préciser sur feuille la forme de la pièce d’interface, avec les usinages qui ont été prévus, nécessaire  pour assembler l’unité à rotule avec l’équerre.

- Refermer les maquettes numériques sans enregistrer les modifications pour que vos camarades qui feront le TP plus tard puissent travailler avec une modalisation juste. (pour le moindre problème à ce niveau appelez votre professeur !!!!)

Montrer la construction à un professeur.

# Analyse des performances du système

## Déflecteur acousto-optique : Étude de la déviation du faisceau

Fichier : deflec.aco ou secours.aco.

Conclusions sur les graphes d = f(N) et ( = f(N) avec une droite de régression linéaire, P1 = f(N) et E = f(N) avec une régression polynomiale d’ordre 7. Qu’appelle-t-on linéarité du système ? Sur quel graphe peut-on vérifier si le réglage du système est optimisé ?

Sachant que  , la pente de la courbe (i en fonction de Ni est égale à  (( : longueur d’onde de la lumière).

Déduire (en précisant les unités utilisées) du résultat précédent la célérité des ondes ultrasonores dans le cristal déflecteur. Comparer à la valeur donnée par le constructeur cadre 3 du dossier technique).

### Comparaison des systèmes

#### Projection d’un cliché à l’aide du déflecteur acousto-optique

- Ouvrir le logiciel Deflec. Sous Fichiers/Ouvrir, ouvrir le cliché 1.sld.

- Projeter ce cliché avec la commande Déflecteur/Cliché. Choisir le bon déflecteur et cliquez sur Piloter.

#### Projection d’une courbe de lissajou à l’aide du déflecteur galvanométrique

- Connecter le déflecteur galvanométrique à la carte Eurosmart.

- Projeter une courbe de lissajou avec la commande Déflecteur/Lissajou.

- Attention, ne pas oublier de changer de déflecteur dans la boîte de dialogue !

Montrer la projection à un professeur. Faire éventuellement appel à lui pour la création d’un cliché personnel sous AutoCAD et la projection de celui-ci.

#### Conclusions

Faire une étude comparative rapide des deux systèmes (acousto-optique et galvanométrique) en comparant leur performance : facilité de mise en œuvre, coût, nombre de points affichables, angle maxi de déflexion, …

### Étude des performances d'un V.C.O.

VCO : « Voltage Controlled Oscillator » ou Convertisseur Tension/Fréquence.

On étudiera dans cette partie le fonctionnement et les performances des convertisseurs tension/fréquence utilisés pour la commande des déflecteurs acousto-optiques. L'étude se fera sur une maquette fonctionnant sur le même principe que les modules AA.DRF.50.

Les amplificateurs opérationnels (voir cadre 12) sont alimentés entre 0 V et +15 V.

R1 = R6 = 100 k(

R2 = R3 = R4 = R5 = 47 k(

R7 = 10 k(

R8 = 2.2 k(

R9 = R10 = 1 k(

C = 1 nF.

- Soit F la fréquence du signal de sortie VS2, tracer sous Excel la caractéristique F(Hz) = f(Ve(V)) pour 0 V < Ve < 15 V.

- Sauvegarder le graphe sous vco.xls. En faire une sortie imprimante.

Fichier vco.xls ou secours2.xls.

- Interprétation :

- Donner l’allure de la caractéristique précédente

cadre 12 : Schéma structurel V.C.O.

- En déduire pour une tension de 2V à 10V la relation liant la fréquence du signal de sortie à la tension d’entée.

- Conclusion : quel est l’intérêt d’un VCO ?