SYSTÈMES DE DÉFLEXION D’UN FAISCEAU LASER

# ANALYSE DES PERFORMANCES DES SYSTÈMES

## Éléments à votre disposition

### Matériel

Liste du matériel

Déflecteur acousto-optique et support 6 axes

Coffret élect. d’alimentation

Laser He - Ne Spectra Physics

Déflecteur à miroirs galvanométriques

Oscilloscope analogique (éventuellement)

Fréquencemètre

Puissancemètre

Diaphragme à iris

Séparatrice

Miroir de renvoi

Éléments électriques et mécaniques de liaison

Maquette électronique

Micro-ordinateur

Carte N/A Eurosmart installée dans micro-ordinateur

Imprimante

cadre 1.

### Documentation

### Logiciels

Liste de la documentation

Dossier technique

cadre 2.

Liste des logiciels

Deflec

AcousMeteor

AutoCAD LT

SolidWorks

Excel

cadre 3.

## Travail demandé

### Déflecteur acousto-optique : Étude de la déviation du faisceau

Fichier : deflec.aco ou secours.aco.

Conclusions sur les graphes d = f(N) et ( = f(N) avec une droite de régression linéaire, P1 = f(N) et E = f(N) avec une régression polynomiale d’ordre 7. Qu’appelle-t-on linéarité du système ? Sur quel graphe peut-on vérifier si le réglage du système est optimisé ?

Sachant que  , la pente de la courbe (i en fonction de Ni est égale à  (( : longueur d’onde de la lumière).

Déduire (en précisant les unités utilisées) du résultat précédent la célérité des ondes ultrasonores dans le cristal déflecteur. Comparer à la valeur donnée par le constructeur cadre 3 du dossier technique).

### Comparaison des systèmes

#### Projection d’un cliché à l’aide du déflecteur acousto-optique

- Ouvrir le logiciel Deflec. Sous Fichiers/Ouvrir, ouvrir le cliché 1.sld.

- Projeter ce cliché avec la commande Déflecteur/Cliché. Choisir le bon déflecteur et cliquez sur Piloter.

#### Projection d’une courbe de lissajou à l’aide du déflecteur galvanométrique

- Connecter le déflecteur galvanométrique à la carte Eurosmart.

- Projeter une courbe de lissajou avec la commande Déflecteur/Lissajou.

- Attention, ne pas oublier de changer de déflecteur dans la boîte de dialogue !

Montrer la projection à un professeur. Faire éventuellement appel à lui pour la création d’un cliché personnel sous AutoCAD et la projection de celui-ci.

#### Conclusions

Faire une étude comparative rapide des deux systèmes (acousto-optique et galvanométrique) en comparant leur performance : facilité de mise en œuvre, coût, nombre de points affichables, angle maxi de déflexion, …

cadre 4 : Schéma structurel V.C.O.

### Étude des performances d'un V.C.O.

VCO : « Voltage Controlled Oscillator » ou Convertisseur Tension/Fréquence.

On étudiera dans cette partie le fonctionnement et les performances des convertisseurs tension/fréquence utilisés pour la commande des déflecteurs acousto-optiques. L'étude se fera sur une maquette fonctionnant sur le même principe que les modules AA.DRF.50.

Les amplificateurs opérationnels (voir cadre 4) sont alimentés entre 0 V et +15 V.

R1 = R6 = 100 k(

R2 = R3 = R4 = R5 = 47 k(

R7 = 10 k(

R8 = 2.2 k(

R9 = R10 = 1 k(

C = 1 nF.

- Soit F la fréquence du signal de sortie VS2, tracer sous Excel la caractéristique F(Hz) = f(Ve(V)) pour 0 V < Ve < 15 V.

- Sauvegarder le graphe sous vco.xls. En faire une sortie imprimante.

Fichier vco.xls ou secours2.xls.

- Interprétation :

- Donner l’allure de la caractéristique précédente

- En déduire pour une tension de 2V à 10V la relation liant la fréquence du signal de sortie à la tension d’entée.

- Conclusion : quel est l’intérêt d’un VCO ?