| SYSTÈMES DE CARACTÉRISATION DE DIODES LASER |
| --- |
| Nom des étudiants : |
| Date : |
| Date de retour | ( 1 jour de retard | -2pts |
|  | ( 2 jours de retard | Note /2 |
|  | ( + de 2 jours de retard | Note=0/20 |
| N° | Questions | Pts. | Prof. | Pts. | Remarques des correcteurs |
| U51 | Analyse fonctionnelle du système |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Questions préliminaires |  | OS | __/1.5 |  |
| 1.3.2.1 | Étude de la documentation |  | OS | ___/1 |  |
| 1.3.2.2 | Analyse du 2ème système Fonctionnement du laser Fonctionnement de l’alimentation |  | OS OS | __/1.5 ___/1 |  |
| U52 | Mise en œuvre du système |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Mesures Vérification du réglage Représentation de I/I0 | ___/2 | OS | __/2 |  |
| 2.3.2 | Mesures Vérification du réglage Courbes P = f(ILASER) | ___/2 | OS | __/2 |  |
| 2.4 | Déplacement platine motorisée |  | GB | __/2 |  |
| U53 | Analyse des performances du système |
| 3.2.1 | 1er système |  | OS | __/1.5 |  |
| 3.2.2 | 2ème système |  | OS | __/1 |  |
| 3.2.3 | La détection synchrone |  | CS | __/1.5 |  |
|  | Responsabilisation des étudiants |
|  | Rangement et autonomie | ___/1 |  |  |  |
|  |  | Total : ____/20 | Les points dans les champs grisés sont attribués sur place. À la correction, ces points ne seront plus reportés sur le compte-rendu. |
| Remarques des étudiants (problèmes matériels, erreurs dans le sujet, …) |

cadre 1 : Barème de correction.

# U51-ANALYSE FONCTIONNELLE DU SYSTÈME

## Éléments à votre disposition

## Objectif du T.P.

Préambule :, ,

## Étude des principes mis en œuvre

### Questions préliminaires

1er système : diode-laser visible

- Quelle est la cellule de mesure à connecter au Labmaster (LM2 ou LM2-IR) ?

- Une diode laser non collimatée est-elle plus divergente dans le plan parallèle ou dans le plan perpendiculaire au ruban (si besoin consulter la documentation) ?

Réponse :

2ème système : diode-laser télécom IR

- Quelle est la cellule de mesure à connecter au Labmaster (LM2 ou LM2-IR) ?

- Pourquoi faut-il rentrer la longueur d’onde d’émission de la diode-laser dans la console du Labmaster ?

- Expliquer en quelques lignes la différence d’un point de vue fonctionnel entre le mode noté [ASSERVI] et le mode noté [NON ASSERVI] sur la console de pilotage.

Réponse :

### Caractéristiques d’une diode-laser fibrée (2ème système)

#### Étude de la documentation

Rechercher dans la documentation constructeur, pour une température de 25°C :

- Longueur d'onde du laser : ______.

- Caractéristiques du point de fonctionnement préconisé :

Pf = : ______ ;

Vf = : ______ ;

If = : _______.

- Courant de seuil :_______.

Réponse :

#### Analyse du 2ème système

##### Fonctionnement du laser

| FONCTION | ÉLÉMENTS INTERVENANT DANS LA FONCTION | RÔLE |
| --- | --- | --- |
| A1 - Réguler la température | Photodiode | O | N |  |
|  | Thermistance | O | N |  |
|  | Laser | O | N |  |
|  | Support fibre | O | N |  |
|  | Lentille | O | N |  |
|  | Peltier | O | N |  |
| A2 - Réguler la puissance | Photodiode | O | N |  |
|  | Thermistance | O | N |  |
|  | Laser | O | N |  |
|  | Support fibre | O | N |  |
|  | Lentille | O | N |  |
|  | Peltier | O | N |  |
| A3 - Convertir | Photodiode | O | N |  |
|  | Thermistance | O | N |  |
|  | Laser | O | N |  |
|  | Support fibre | O | N |  |
|  | Lentille | O | N |  |
|  | Peltier | O | N |  |
| A4 - Injecter | Photodiode | O | N |  |
|  | Thermistance | O | N |  |
|  | Laser | O | N |  |
|  | Support fibre | O | N |  |
|  | Lentille | O | N |  |
|  | Peltier | O | N |  |

cadre 2 : Analyse du fonctionnement du laser à compléter.

En se référant au schéma des constituants de l'émetteur laser (présentation générale rappelé sur le schéma page suivante), indiquer, en complétant le tableau cadre 2, quels sont, parmi les éléments constitutifs de la tête d'émission ceux qui interviennent dans la réalisation des différentes fonctions et quel est alors leur rôle dans cette réalisation.

Compléter le cadre 2 qui permet de comprendre le fonctionnement du laser.

Réponse :

Voir cadre 2.

##### Fonctionnement de l’alimentation

Compléter le cadre 3 qui permet de comprendre le fonctionnement de l’alimentation du laser. Préciser les informations (ou signaux) en entrées associées à la fonction de ce sous ensemble et les informations (ou signaux) en sortie élaborées par ce sous ensemble.

Réponse :

Voir cadre 3.

| FONCTION | ENTRÉES | SORTIES |
| --- | --- | --- |
| A1 - Réguler la température |  |  |
| A2 - Réguler la puissance |  |  |

cadre 3 : Analyse du fonctionnement de l’alimentation à compléter.

# MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME

| N° | Comp. | ILASER | Réf. | Alimentation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | DL (( 1 | 36 mA | TOLD 9442 | Melles Griot |
| b) | DL (( 2 | 18 mA | TOLD 9442 | Melles Griot |
| cadre 4. |

1. Diode laser émet un faisceau laser.

2. Diode sous-alimentée émet en DEL.

## Éléments à votre disposition

## Travail demandé

### Réalisation du montage

### Mesures

- Faire les mesures a), b) spécifiées cadre 4.

- …

- Représenter I/I0 en fonction de ( :

- en coordonnées polaires en faisant une impression.

- en coordonnées cartésiennes. en faisant une impression.

- Sous Fichier/Enregistrer le courbes, enregistrer vos mesures sous Dl « votre nom de binôme ».ray

Réponse :

Voir …

## Mise en œuvre du 2éme système :
Caractéristiques d’une diode laser fibrée

Attention :

Ce composant est très fragile. Ne pas toucher ses broches avec les mains, il subirait un choc électrostatique (Prix > 750 €). Ne pas le démonter de son support.

### Réalisation du montage

#### Labmaster

#### ES-760

### Mesures

Montrer le réglage à un professeur.

- Cliquer sur ENREGISTRER pour enregistrer vos mesures. Nom du fichier : ban_las « votre nom de binôme ».ban

- Tracer les courbes P = f(ILASER) pour les températures 15°C et 5°C sur le même graphe en cliquant sur Sélection du graphe/P=f(Ilaser) ;P=f(Vlaser) puis choisir P=f(Ilaser).

- Cliquer Régressions, et tracer deux droites des moindres carrés passant par les parties linéaires des graphes.

- Faire une impression écran puis une sortie imprimante

Réponse :

Voir …

## Déplacement de la platine motorisée

- Imprimer la face diagramme

COMPLETER LE PROGRAMME. FAIRE VALIDER PAR UN PROFESSEUR

# ANALYSE DES PERFORMANCES DU SYSTÈME

## Éléments à votre disposition

## Travail demandé

### 1er système : Diagramme de rayonnement d’une diode laser non fibrée

Fichiers : Dl « votre nom de binôme ».ray ou secours_U.ray.

Au choix pour l’un des deux graphes (DL plan parallèle ou DEL plan parallèle) :

- Mesurer (-3dB à l’aide du logiciel Diaray_LV sur le graphe en coordonnées polaires (Écart angulaire entre les positions pour lesquelles I/I0 = ½).

- Faire apparaître sa valeur sur le graphe en coordonnées cartésiennes.

Calculer la valeur correspondante de m :

- Exporter la courbe 1 du fichier sous forme de fichier Excel en choisissant Fichier/Enregistrer une courbe sur un fichier excel

- Importer ce fichier sous Excel.

- Tracer sous Excel la courbe réelle pratique.

- Repérer la valeur de l’intensité maximale.

- En faisant varier ( entre -20° et +20°, programmer la courbe théorique , puis la porter sur le même graphique en coordonnées cartésiennes.

- Ajuster éventuellement la valeur de m et décaler la courbe théorique pour bien superposer les 2 courbes.

- Retourner la diagray_LV, sélectionner Sélection du graphe/U=f(téta) ou P=f(téta) en polaire, appuyer sur le bouton « Tracer une courbe théorique », donner le n° de la courbe 1, votre I0 et m trouvé avec excel.

- Conclusions.

Réponse :

### 2ème système : Caractéristiques d’une diode laser fibrée

Fichiers : ban_las« votre nom de binôme ».ban ou secours_pfi.ban.

- Calculer la valeur de Eta (pente de PO = f(ILASER), voir dossier technique) pour les températures 15°C et 5°C.

- Déterminer le courant de seuil pour les températures 15°C et 5°C.

- Conclusions.

Réponse :

### La détection synchrone

#### Caractéristiques du signal d’entrée

- Précisez quelles sont les composantes spectrales du signal d’entrée

- De quels bruits certaines composantes sont-elles représentatives

Réponse :

#### Traitement du signal de sortie (avant filtrage)

- Conclusion : Quelle est l’influence de l’amplitude du signal de référence sur l’amplitude de la composante continue ?

Réponse :

#### Rôle des filtres

- Donner le rôle du filtre passe-haut d’entrée en comparant les composantes spectrales avant et après le filtre

- Donner en faisant varier la fréquence de coupure du passe-bas de 10hz à 1 Hz l’effet du passe-bas sur la qualité du signal de sortie

Réponse :

#### Importance de la fréquence de référence

Que fait selon vous le signal de sortie pour ces deux valeurs de fréquences différentes ?

Réponse :

#### Performance de la détection synchrone.

- Que pensez-vous de la sélectivité obtenue par la méthode de la détection synchrone comparativement à celle que l’on peut espérer obtenir par l’utilisation d’un filtre ?

Réponse :

Conclusion

- La qualité des résultats est-elle selon vous dépendante de ce que les mesures soient faites dans l’obscurité ?

Réponse :

# Text boxes

Thermistance

Lentille (Grin)

Fibre de sortie

Laser (semi-conducteur)

##### Peltier

Photodiode

Support fo

Support (boîtier)