DOSSIER TECHNIQUE

TRANSMISSION D’UN SON PAR FIBRE OPTIQUE

Comporte les documents suivants :

- Principes et caractéristiques d’une transmission

de signal par fibre optique	page 2 à 3

- Caractéristique de l’oreille humaine	page 4

- Introduction du décibel en acoustique	page 5

- Schéma maquette émission	page 6

- Schéma maquette réception	page 7

- Montage transmission son à travers fibre optique	page 8

- Instructions d’utilisation page 4 manuel EducOptic :	cadre 1 / page 9

- Caractéristiques optiques module 1300 nm :	cadre 2 / page 9

- Caractéristiques optiques module 850 nm et rétrodif. :	cadre 3 / page 10

- Caractéristiques optiques coupleurs et bobines :	cadre 4 / page 11

- Théorie de l’ouverture numérique :	cadre 5 / page 12

- Montage de mesure de l’ouverture numérique :	cadre 6 / page 13

- Montage de réflectométrie :	cadre 7 / page 14

- Atténuation dans une fibre en fonction de la longueur d’onde           cadre 8 / page 15

Principes et caractéristiques d’une transmission de signal par fibre optique

### Le codage du signal

L'information transportée est codée en binaire (succession de 0 et de 1), voir Erreur ! Source du renvoi introuvable..

Les différents moyens de modulation que l'on connaît en électronique classique s'appliquent aussi en optique (modulation d'amplitude, modulation de fréquence et modulation de phase).

De plus en optique, on peut envoyer des signaux différents à des longueurs d’ondes différentes (WDM ou DWDM) : c’est le multiplexage en longueur d’onde.

Lors de la transmission cependant, un bit (0 ou 1) peut se transformer, ce qui peut créer une erreur. On pourrait alors pour éviter cela envoyer plusieurs fois le même signal (2, 3 ou plus), mais cela consomme beaucoup de bande passante pour une efficacité limitée. On peut adopter une solution qui s'appelle le code de Hamming : à l'aide d'une matrice de codage précise, on transmet un signal, qui, à sa réception, est décodé par une matrice de décodage associée à celle de codage et assure de retrouver le signal d'origine même si une erreur a surgi. La transmission codée demande plus de bande passante que le signal simple, mais est très efficace: on minimise le taux d'erreur en n'augmentant que légèrement la quantité d'informations à transmettre.

http://documents.exfo.com/specsheets/AXS-100-fraHR.pdf

Schéma  structurel   de la maquette d’émission du son

Schéma fonctionnel de la maquette d’émission  du son

Schéma structurel de la maquette de démodulation du son

Schéma fonctionnel de la  fonction démodulation

cadre 1 : Instructions d’utilisation page 4 manuel EducOptic.

cadre 2 : Caractéristiques optiques module 1300 nm.

cadre 3 : Caractéristiques optiques module 850 nm et module rétrodiffusion.

cadre 4 : Caractéristiques optiques coupleurs et bobines.

cadre 5 : Théorie de l’ouverture numérique.

cadre 6 : Mesure de l’ouverture numérique, principe du montage.

cadre 7 : Étude de réflectométrie.

# Text boxes

cadre 8 : Atténuation caractéristique dans les fibre en fonction de la longueur d’onde