CARTOGRAPHIE D’UN SYSTÈME À FIBRE OPTIQUE

RÉFLECTOMÈTRE - SOUDEUSE

# ANALYSE FONCTIONNELLE DU SYSTÈME

## Éléments à votre disposition

| Liste du matériel | U51 | U52 | U53 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kit EducOptic |  | X |  |
| Soudeuse à fibre optique | X | X |  |
| Kit de clivage |  | X |  |
| Oscilloscope numérique |  | X | X |
| Jarretières de fibre optique |  | X |  |

cadre 1.

### Matériel

Voir cadre1

| Liste de la documentation | U51 | U52 | U53 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dossier technique | X | X | X |
| Notice soudeuse |  | X |  |
| Fascicule Educoptic | X |  |  |
| Labview |  | X |  |

cadre 2.

### Documentation

| Liste des logiciels | U51 | U52 | U53 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wintrace |  | X |  |
| Réflectrométrie LV |  | X | X |
| Labview |  | X |  |
| Excel |  | X | X |

cadre 3.

Voir cadre 2

### Logiciels

Voir cadre 3

### Problématique .

Sur un chantier de travaux publics, une mauvaise manœuvre a endommagé une liaison par fibre optique d’un réseau local desservant une entreprise. Le technicien FO doit identifier précisément l’endroit de la rupture, réaliser la soudure entre les fibres et contrôler la liaison après son intervention. Il fournira ensuite un rapport d’intervention avec le bilan de la liaison ou figurera l'atténuation totale de la liaison, avec ses connections et ses défauts résiduels, en particulier la position ainsi que les pertes au sein de cette soudure. Peut-il satisfaire à cette demande? (réponse en U53)

## Travail demandé

### Organisation du système de mesure par réflectométrie

Le système de mesure est constitué des éléments ci après, indiquer pour chacun d'eux leur fonction dans le système de mesure :

### Principe de la mesure de réflectométrie

La courbe de réflectométrie obtenue sur l’oscilloscope pour deux fibres connectées, se présente comme le graphe donné cadre 4 (puissance optique (V) en retour en fonction du temps).

cadre 4 : Courbe de rétrodiffusion, U = f(t), exemple.

- Flécher sur le schéma cadre 4 les pics de réflexion et préciser sur quelle face se fait la réflexion. Comment a-t-on accès à la durée (t qui permet de mesurer la longueur de chaque fibre ? Donner l’expression de la longueur L d’une fibre en fonction de (t. (On écrit que la vitesse de la lumière dans la fibre est :, n1 étant l’indice du cœur).

- Flécher les parties correspondant au signal rétrodiffusé. Pourquoi fait-on le cumul de plusieurs échantillons ? On montre que la tension détectée pour le signal rétrodiffusé s’exprime en fonction de la longueur z de la fibre par :U = K.10 –2az/10.Exprimer 5*log(U). Montrer que la courbe 5*log(U) est une fonction affine de z de pente - a.

### Protocole de contrôle d'une liaison courte

Conformément aux recommandations de la FICOME (Fédération Interprofessionnelle de la Communication d'Entreprise) on réalise le schéma de mesure suivant :

On obtient alors une trace présentant l'allure suivante :

#### Indiquer, en complétant le tableau ci-dessous, à quoi correspondent les différentes zones (A à I) de la trace obtenue.

| Zone | Composante de la liaison | Sens |
| --- | --- | --- |
| A | bobine amorce |  |
| B | Connecteur 1 | O -> E |
| C |  |  |
| D |  |  |
| E |  |  |
| F |  |  |
| G |  |  |
| H |  |  |
| I |  |  |

Pour obtenir la caractérisation complète de la liaison, la mesure de chacune des composantes de la liaison doit être effectuée dans les deux sens (O->E et E->0).

#### Comment doit-on modifier le montage pour obtenir une trace permettant de compléter la mesure précédente afin de caractériser totalement la liaison ?

#### Pour assurer la continuité de la propagation dans les cœurs à l'interface entre deux fibres optiques on doit réaliser une fusion locale des deux cœurs et des deux gaines optiques sans mélange par brassage des deux milieux d'indices différents.

La qualité de la soudure réalisée va donc dépendre de :

- la qualité des deux faces en regard ;

- la mise en position relative des deux cœurs des fibres à épissurer ;

- la force de contact entre les deux faces (intensité, durée, évolution dans le temps) ;

- l'intensité et la durée de l'arc électrique.

### Étude du dispositif d'alignement des fibres dans la soudeuse

#### Mise en position

Les deux cœurs sont positionnés en plaçant chacune des fibres dans une rainure en V, voir cadre 6.

C'est donc la surface extérieure de la gaine optique qui est utilisée pour mettre en place l'axe géométrique du cœur de la fibre.

En vous référant au document des spécifications d'une fibre monomode SSMF G.652 (voir cadre 5) indiquer quelles sont les caractéristiques de la fibre qui ont une influence sur sa mise en position dans la soudeuse.

cadre 5 : Spécifications d’une fibre G.652.

Existe-t-il d'autres facteurs influençant la mise en position de la fibre dans sa rainure en V ? Lesquels ?

#### Mise en butée

Remarque : Les chiffres entre parenthèses ci-dessous font référence au cadre 7.

- Maintien des fibres

Les fibres étant en position dans leurs rainures en V respectives (3), on doit maintenir cette position au cours des opérations suivantes, pour cela :

cadre 6.

cadre 7 : Dispositif de mise en butée.

- La fermeture du volet de protection (1) amène une touche en contact avec la fibre au niveau du bloc guide fibre (3), voir cadre 6.

cadre 8.

cadre 9.

- La fibre est ensuite maintenue par le volet de maintien (4), voir cadre 8.

- La fibre est serrée par la mâchoire de serrage (5), voir cadre 9.

| Fibre (gaine) / Guide fibre (3) | Fibre (Gaine) / Volet de maintien (4) | Fibre (coating) / Bloc de serrage (5) |
| --- | --- | --- |

cadre 10 : Tableau à compléter.

Indiquer quelles sont les différentes liaisons ainsi réalisées en complétant le tableau cadre 10.

Dans l'opération de mise en butée, le mouvement des fibres suivant X est obtenu par déplacement du bloc constitué par (4)+(5), le guide fibre (3) demeurant fixe.

Ce mouvement est-il compatible avec les liaisons précédentes ? Pourquoi ?

cadre 11 : Schéma cinématique.

- Déplacement des fibres

Le bloc mobile constitué de (4)+(5) est entraîné en translation suivant X par l'intermédiaire d'une chaîne cinématique constituée par un moto-réducteur muni d'une came agissant sur un poussoir. Le schéma cinématique incomplet correspondant est donné cadre 11.

Compléter la zone en pointillé à l’aide du schéma de la liaison manquante.

cadre 12.

Dans le fonctionnement (voir cadre 12), on souhaite que le déplacement de la fibre s'effectue à vitesse constante, c'est à dire que pour le même angle de rotation  du moteur, on obtienne le même déplacement x de la fibre.

cadre 13 : Tracé de la came à compléter.

Compléter le tracé des points de la came donné cadre 13.

# Text boxes

Générateur d'Impulsions

Diode Laser

Photodiode à Avalanche

Amplificateur

Traitement du Signal et Visualisation

Liaison Optique à mesurer

Coupleur optique

3 voies

I

G

E

C

A

H

F

D

B

Affaiblissement

(dB/div)

Longueur

(m/div)

cadre 5 : Schéma de montage de mesure de liaison.