ETUDE ENERGETIQUE DE FAISCEAUX

# U53 - ANALYSE DES PERFORMANCES DU SYSTÈME

Liste de la documentation

Guide du dessinateur

Catalogue Newport

Dossier technique

cadre 1.

## Éléments à votre disposition

Liste du matériel

Laser He-Ne LHR 121 Caméra CCD ou webcam

Injecteur Newport F-915

Fibre optique

Cliveuse York et accessoires de clivage

Filtre spatial

Filtres de densité ou Densité variable

Jeu de lentilles

Platines y et z motorisées

Puissancemètre Labmaster

Micro-ordinateur

Carte de pilotage des moteurs

Imprimante

cadre 2.

### Matériel

Voir cadre 2.

### Documentation

Liste des logiciels

Excel

VisuIm LabView Gauss

cadre 3

Voir cadre 1.

### Logiciels

Voir cadre 3

## Interprétation des résultats : ouverture numérique du faisceau à la sortie du filtre spatial

- Charger l’image filtre_spa.tif

- Justifier que le faisceau gaussien incident reste gaussien après traversée d'un système sphérique fortement convergent en traçant un profil horizontal et vertical.

- En utilisant la valeur de 2w trouvée en 2.2.1, calculer la divergence totale du faisceau par : . Comparer à la valeur simulée en U51.

- En déduire l'ouverture numérique ON du faisceau à la sortie du filtre qui vaut .

cadre 4.

- Comparer le diamètre du pinehole du filtre spatial au diamètre du waist simulé par WinLens. Le filtre spatial est-il bien adapté à l'objectif ?

## Étude de construction

### Présentation

L'étude porte sur le système Newport F-915 d'injection dans une fibre. Ce système est représenté sur le dessin d'ensemble ci-joint.

L'objectif étant fixé sur la platine 4 n'a pas été représenté sur le dessin.

### Étude cinématique du système de guidage de la fibre

Voir dessin d’ensemble cadre 6 et cadre 5.

L’étude cinématique du système est à faire dans la phase de réglage, les vis 15 légèrement desserrées. Afin de bien analyser les différents mouvements on vous demande de :

- Compléter les groupes cinématiquement équivalents suivants :

Bâti B = {1, 2, 15, ...}

Vis de déplacement vertical V1 = {...}

Vis de déplacement horizontal V2 = {...}

Système de déplacement axial V3 = {...}

Support du guide G = {6, 18, ...}

Support de la fibre F = {16, 3, ...}

Rondelle sphérique R = {10}

Coulisseau C = {19}

- Repérer ces groupes sur le dessin d’ensemble en les coloriant. (cadre 5 et 6)

- Compléter le graphe cinématique du mécanisme. (cadre 7)

- Compléter le schéma cinématique plan relatif à la vue de face du dessin. (cadre 4).

- La pièce 16 est de forme cylindrique et pourtant elle réalise une liaison glissière d’axe x avec les pièces du groupe G. Préciser les usinages et les pièces qui créent cette liaison glissière.

### Étude graphique

- On vous demande de compléter le fichier SolidWorks correspondant au support 18. Vous pouvez le télécharger sur le site sur la page du TP. .( Fichier SolidWorks U53 : Support 18.SLDPRT  - http://sti.mermoz.free.fr/mo/gauss/Support 18.SLDPRT  )

- Pour les mesures, utiliser le dessin d’ensemble cadre 5 (Echelle 1 :1 )

- Le fichier est à enregistrer dans le répertoire du TP sur le poste B16 prof.

## Conclusion

- Pourquoi est-il fondamental de connaître le diamètre et la position de la tache de focalisation pour injecter dans une fibre ?

- Comment choisir la distance de Rayleigh (grande ou faible) si vous voulez faire du marquage ou réaliser une soudure. ?

- Pourquoi la méthode du couteau est-elle adaptée à un laser pulsé (puissance crête de plusieurs MW) ?

cadre 6.

cadre 5.

# Text boxes

cadre  7

Echelle : 1 :1