| SYSTÈMES D’INJECTION DANS FIBRE OPTIQUE |
| --- |
| Nom des étudiants : |
| Date : |
| N° | Questions | Pts. sur place | Cor. | Pts. sur C-R | Remarques des correcteurs |
| U51 : Analyse fonctionnelle des systèmes |
| 1.3 | Étude de la documentation |  | M.S. | ___/2 |  |
| 1.4 | Étude du coupleur F1015 Montage Exploitation des mesures | __/2 | M.S. M.S. | ___/1,5 ___/1,5 |  |
| 1.5 | Étude du coupleur F-915 |  | M.S. | ___/2 |  |
| U52 : Mise en œuvre des systèmes |
| 2.2.1 | Mise en œuvre du F-915 | ___/2 |  |  |  |
| 2.2.2 | Mesure de la perte par insertion |  | Sa | __/1,5 |  |
| 2.2.3 | Mise en œuvre de la soudeuse | ___/2 |  |  |  |
| 2.2.4 | Étude des paramètres d’obtention d’une bonne soudure |  | G.S. | __/2 |  |
| U53 : Analyse des performances des systèmes |
| 3.2.2 | Étude cinématique |  | C.M. | ___/2 |  |
| 3.3 | Étude graphique |  | C.M. | ___/1,5 |  |
|  | Note : ____/20 | Les points dans les champs grisés sont attribués sur place. À la correction, ces points ne seront plus reportés sur le compte-rendu. |
| Remarques des étudiants (problèmes matériels, erreurs dans le sujet, …) : |

cadre 1 : Barème de correction.

# ANALYSE FONCTIONNELLE DU SYSTÈME

## Éléments à votre disposition

## Introduction

## Étude de la documentation

- Dans le F-1015, où est placée la lentille divergente par rapport à la lentille objectif (voir cadre 2 : J-16) ?

- Dans le F-915, où est placé le centre de rotation du support de la lentille objectif (voir cadre 3 : J-18) ?

- De quel injecteur disposez-vous ?

- Quel est le grandissement transversal de l’objectif de microscope monté ?

- Que vaut sa distance focale ? Comment la calculer approximativement si on ne dispose pas de sa valeur ?

- À quelle distance de la face de sortie (distance de travail) faudra-t-il positionner l’entrée de la fibre optique pour optimiser l’injection ?

Réponse :

## Étude du coupleur F-1015

### Principe - But de la manipulation

- Justifier l’intérêt de disposer d’un rapport de réduction R si l’on veut injecter un faisceau laser dans une fibre optique dont le diamètre de cœur est de quelques µm.

- Déterminer la position de F’ et calculer le rapport de réduction R dans les 2 cas suivants :

- Système industriel F-1015 de chez Newport constitué d’une lentille divergente de focale - 254 mm placée dans le plan focal d'un objectif (que nous assimilerons à une lentille mince convergente) de faible focale 7,4 mm.

- Système que nous allons étudier (montage de simulation qui va suivre) constitué d’une lentille divergente de focale - 500 mm placée dans le plan focal d'une lentille convergente de focale 100 mm.

Réponse :

### Montage de simulation

- Retrouve-t-on la distance déterminée à la dernière question du 1.4.1 ?

- Noter le facteur d’échelle. _______ µm pour un pixel.

Montrer votre montage à un professeur.

- Tracer (sous Excel) x = f(X) et sa DMC. Relever sa pente.

- En déduire le rapportde réduction en translation.

- Comparer au rapport des focales, conclusion.

Réponse :

Voir fichier

## Étude théorique du coupleur F-915

- Calculer D et le comparer au diamètre du cœur de la fibre qui est de l’ordre de 10 µm.

- Refaire le schéma en représentant le faisceau incident parallèle incliné d’un angle ( par rapport à l’axe de la lentille-objectif.

- Montrer sur le schéma que le déplacement x =  F’P F’S du point de focalisation est donné par :

(( en rad).

Réponse :

# MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME

## Éléments à votre disposition

## Travail demandé

### Mise en œuvre du F-915 en utilisant une source laser et une fibre optique

#### Introduction : descriptif d’une fibre optique

#### Montage

Montrer le montage à un professeur. Montrer le rôle des éléments du système.

### Mesure de la perte par insertion

- Chercher la condition d’injection qui permet d’optimiser la puissance à la sortie de la fibre ; s’aider du puissancemètre

- Mesurer la valeur maximale P1 de la puissance à la sortie.

Réponse :

P1=

- Si l'on dispose à l’entrée d’une puissance lumineuse P0, on ne récupère qu'une fraction P1 de P0 à l'autre extrémité. L'atténuation est due au fait que toute la puissance disponible n’est pas transmise (insérée) dans la fibre ; elle est exprimée en décibel sous la forme :

| Mesure | Opérations – Valeurs en mm |
| --- | --- |
| Écarts images 2, 3 et 4 |  |
| Gonflement du diamètre (Juger de la qualité de la soudure en mesurant le diamètre de la fibre après soudure) |  |

cadre 4 : Tableau à compléter.

- Calculer la perte par insertion.

Réponse :

P0 =

P1=

A=

### Mise en œuvre de la soudeuse

Avant de souder, montrer les fibres en position à un professeur.

Montrer le faisceau en sortie de fibre à un professeur.

### Étude des paramètres d’obtention d’une bonne soudure

Remplir le tableau donné cadre 4 en spécifiant les opérations d’imagerie réalisées ainsi que les valeurs mesurées en mm.

# ANALYSE DES PERFORMANCES DU SYSTÈME

| Image 1 Fibre gauche mal clivée, soudure impossible | Image 1.tif |
| --- | --- |
| Image 2 Fibre gauche non positionnée. | Image 2.tif |
| Image 3 Fibre droite non positionnée. | Image 3.tif |
| Image 4 Fibres prépositionnées. | Image 4.tif |
| Image 5 Fibres en contact. | Image 5.tif |
| Image 6 Fibres soudées. | Image 6.tif |

cadre 5 : Images des fibres.

## Éléments à votre disposition

## Étude de construction

### Présentation

### Étude cinématique du système de guidage de la fibre

Voir dessin d’ensemble cadre 8 et cadre 9.

L’étude cinématique du système est à faire dans la phase de réglage, les vis 15 légèrement desserrées. Afin de bien analyser les différents mouvements on vous demande de :

- Compléter les groupes cinématiquement équivalents suivants :

Bâti B = {1, 2, 15, ...}

Vis de déplacement vertical V1 = {...}

Vis de déplacement horizontal V2 = {...}

Système de déplacement axial V3 = {...}

Support du guide G = {6, 18, ...}

Support de la fibre F = {16, 3, ...}

Rondelle sphérique R = {10}

Coulisseau C = {19}

- Repérer ces groupes sur le dessin d’ensemble en les coloriant.

- Déterminer le graphe cinématique du mécanisme.

Compléter le schéma cinématique plan relatif à la vue de face du dessin.(cadre 6).

### Étude graphique

On vous demande de compléter le dessin de définition du support 2 (cadre 9).

Pour les mesures, utiliser le dessin d’ensemble format A3 du dossier technique.

Le fichier dessin à utiliser s'appelle corfibr.dwg.

Réponse :

cadre 6.

cadre 7.

cadre 8.

cadre 9.