| SYSTÈMES DE MESURE SANS CONTACT |
| --- |
| Nom des étudiants : |
| Date : |
| Date de retour | ( 1 jour de retard | -2pts |
|  | ( 2 jours de retard | Note /2 |
|  | ( + de 2 jours de retard | Note=0/20 |
| N° | Questions | Pts. | Prof. | Pts. | Remarques des correcteurs |
| U51 | Analyse fonctionnelle du système |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Triangulation optique |  | OS | ___/0.5 |  |
| 1.4.2 | Sensibilité-Linéarisation |  | OS | ___/0.5 |  |
| 1.4.3 | Liaison Capteur- Carte d’acquisition |  | GB | ___/0.5 |  |
| 1.4.4 | Analyse fonctionnelle |  | CM | ___/0.5 |  |
| 1.5.1 | Limites de la zone de mesures |  | GB | ___/1 |  |
| 1.5.2 | Choix de l’orientation du capteur |  | GB | ___/0.5 |  |
| 1.6 | Schéma cinématique |  | CM | ___/1 |  |
| U52 | Mise en œuvre du système |  |  |  |  |
| 2.2. | Mesures : Vérification du réglage | __/1 |  |  |  |
| 2.3 | Etalonnage | __/1 |  |  |  |
| 2.4.1 | Mesures des pièces | __/2 | GB | ___/1 |  |
| 2.4.2 | Forme de l’onde suivant le matériau |  | GB | ___/1 |  |
| 2.4.3 | Formes limites mesurables |  | GB | ___/2 |  |
| 2.4.4 | Partie informatique | ___/1 | GB | __/0.5 |  |
| U53 | Analyse des performances du système |
| 3.2.1 | Linéarité du capteur et sa réponse |  | GB | __/1 |  |
| 3.2.2 | Exactitude d’une mesure |  | GB | ___/1 |  |
| 3.2.3 | Résolution de la mesure |  | GB | ___/1 |  |
| 3.3 | Influence du matériau |  | GB | ___/0.5 |  |
| 3.4 | Formes limites mesurables |  | GB | ___/1 |  |
| 3.5 | Problématique |  | GB | __/0.5 |  |
|  | Responsabilisation des étudiants |
|  | Rangement et autonomie | ___/1 |  |  |  |
|  |  | Total : ____/20 | Les points dans les champs grisés sont attribués sur place. À la correction, ces points ne seront plus reportés sur le compte-rendu. |
| Remarques des étudiants (problèmes matériels, erreurs dans le sujet, …) |

cadre 1 : Barème de correction.

# U51-ANALYSE FONCTIONNELLE DU SYSTÈME

## Éléments à votre disposition

Cadre 2 : schéma à compléter

### Matériel

### Documentation

### Logiciels

## Problématique

La société Polydistechnologie fabrique des plaques à graver en PVC de différentes couleurs. Pour contrôler l’épaisseur lors de la fabrication, cette société souhaite acquérir un capteur Keyence.

Peut-on, avec ce système, contrôler l’épaisseur de l’ensemble des plaques à graver, sachant que, celles-ci ont une épaisseur de 2.42 ± 0.01 mm, et les couleurs possibles sont : rouge, jaune, blanc et noir. ? (Réponse à donner en fin d’U53)

## Présentation du système

## Analyse du système

### TRIANGULATION OPTIQUE

- Préciser à l’aide de la page 2 du dossier technique la nature de la source, de la cible, de l’imageur et du capteur utilisés dans le montage par triangulation du capteur LK-G 152.

- Compléter le schéma simplifié d’optique géométrique pour une cible dont l’altitude h varie de A à B (Cadre 2) . Représenter deux rayons issus de A, de B et un rayon issu d’un point P entre A et B. Préciser la position de chaque image A’, B’, P’ et représenter en couleur la trace du capteur.

- Le système optique présente-t-il le même grandissement  transversal GT pour tous les éléments du segment AB ? Expliquer votre réponse.

Réponse :

### SENSIBILITE – LINEARISATION

- Observer x en fonction de h. On appelle dx le déplacement minimum perceptible sur le capteur et dh la variation d’altitude correspondante de la cible. dx/dh est-elle constante ? Expliquer votre réponse.

- Rappeler ce qu’est la sensibilité d’un système de mesure (un glossaire dans le dossier technique est à votre disposition).

- A chaque position x du spot image de la source, le système génère une tension U (Volts). U est l’image de h. Exprimer la relation permettant de convertir la tension lue sur le capteur en distance h mesurée.

- La sensibilité dU/dh est-elle constante ?

Réponse :

### Liaison capteur – Carte d’acquisition

- On utilise la sortie tension -10..+10 Volts du capteur, à quel type d’entrée d’une carte d’acquisition faut-il le relier ?

- La résolution annoncée par le constructeur est 5 µm (10 fois la répétabilité). Quelle est la variation de tension lorsque la distance mesurée varie d’une quantité égale à la résolution ?

Réponse :

### ANALYSE FONCTIONNELLE

A l’aide du dossier technique, compléter le diagramme FAST donné sur la feuille de travail

Réponse : voir

|  |  |  | FT 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Positionner la pièce |  |  |  |  |  |  |  |  | Bridage manuel |
|  |  |  |  |  |  | FT 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Emettre un faisceau lumineux |  |  |  |  |  | ……………………........................... |
|  |  |  | FT 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Balayer la surface |  |  | FT 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Collimater le faisceau |  |  |  |  |  | ……………………........................... |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FT 1.2.3.1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FT 1.2.3 |  |  | Translater la pièce |  |  | ……………………........................... |
|  |  |  |  |  |  | Déplacer la pièce |  |  |  |  |  |  |
| FP1 |  |  |  |  |  |  |  |  | FT 1.2.3.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Piloter le déplacement |  |  | ……………………........................... |
|  |  |  |  |  |  | FT 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FT 1.3 |  |  | Régler le faisceau |  |  |  |  |  | Objectif haute précision « Ernostar » |
|  |  |  | Capter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FT 1.3.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Convertir le signal |  |  |  |  |  | ……………………........................... |
|  |  |  |  |  |  | FT 1.4.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mettre en forme le signal |  |  |  |  |  | ……………………........................... |
|  |  |  | FT 1.4 |  |  | FT 1.4.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Traiter |  |  | Transformer le signal électrique en données |  |  |  |  |  | Carte d’acquisition |
|  |  |  |  |  |  | FT 1.4.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Afficher le profil de la pièce |  |  |  |  |  | Programme informatique |

## LIMITES GÉOMÉTRIQUES:

### Limites de la zone de mesure :

- Donnez les limites en rouge dans le Cadre 3 de la zone d’exploration d’une pièce dont le profil est donné ci-dessus.

- Quels sont les points ou les zones dont l’altitude ne peut-être mesurée correctement ? les mettre en place sur les figures.

Cadre 3 : cas A et B

- Dans le cas où le plan des faisceaux est parallèle au plan yz . Y a-t-il une différence entre les cas A et B

Réponse :

### Choix de l’orientation du capteur :

Cadre 4 : pièce rainurée.

- Comment doit-on orienter le capteur pour qu’il puisse relever la forme de la rainure pratiquée sur la pièce ?

Réponse :

## SCHEMATISATION DE LA TABLE DE TRANSLATION MOTORISEE « PI»

- Complétez si nécessaire, les sous-ensembles cinématique :

S1={ Bâti, vis,

S2={Axe fileté,

S3={Table,

Réponse :

S1={ Bâti, vis,

S2={Axe fileté,

S3={Table,

- Définir les liaisons L1, L2 et L3 définies sur le graphe de liaison.

| Classes | Nom de la liaison |
| --- | --- |
| S1 et S2 | L1 = |
| S1 et S3 | L2 = |
| S2 et S3 | L3 = |

Réponse :

- Compléter le schéma cinématique de la table de translation motorisée.

Réponse :

# MISE EN ŒUVRE DU SYSTEME

## Éléments à votre disposition

## MONTAGE ET REGLAGE DU CAPTEUR

FAIRE APPELAU PROFESSEUR POUR VALIDER

## ETALONNAGE

FAIRE APPELAU PROFESSEUR POUR VALIDER

## DETERMINATION DES LIMITES DES MESURES

### Mesure d’épaisseur de pièces de matériaux différents

- Mesurer les pièces 0 (PVC translucide), 1 (PVC translucide orange), 2 (PVC rouge),3 (PVC jaune), 4 (PVC blanc),5 (Tôle noire), 6 (cale 3mm) et 7 (aluminium) disponibles avec un micromètre. Noter les valeurs mesurées.

- Sélectionner   Mesures\ Ponctuelle mettre la pièce 0 sous le faisceau

- Appuyer sur le bouton « MESURE » et noter le n° de la pièce et la valeur de la mesure (Dbrute en mm) dans le tableau ci-dessous.

- Faire de même pour les pièces 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7.

- Appuyer sur « FIN DES MESURES » et enregistrer votre fichier de mesuressous « Ponctuelle.keyence» puis sortir.

| Pièce | Mesure micromètre | N° de la pièce | Mesure KEYENCE |
| --- | --- | --- | --- |
| PVC translucide |  |  |  |
| PVC translucide orange |  |  |  |
| PVC rouge |  |  |  |
| PVC jaune |  |  |  |
| PVC Blanc |  |  |  |
| Tôle noire |  |  |  |
| Cale 3mm |  |  |  |
| Pièce Aluminium |  |  |  |

FAIRE APPELAU PROFESSEUR POUR VALIDER

Réponse : Voir

### Forme de l’onde reçue en fonction des matériaux.

- Relever qualitativement la forme du signal reçu pour chacune des pièces 0….. 6 et 7.

- Conserver ces relevés pour l’exploitation des mesures

### Formes limites mesurables :

- Réaliser les mesures de la pièce dans les cas A  de la question 1.4.1 du U51. Pour cela :

  - Dans Paramètres \ Patine de translation, positionner la pièce pour que le spot soit à l’origine des mesures puis appuyer sur le bouton « Définir l’origine ».

  - Dans Paramètres \ Acquisition sur la longueur d’une pièce, donner le pas (0.2 mm) et le nombre de point de mesures (30) soit une acquisition sur 6 mm.

  - Dans Mesures \ Sur la longueur d’une pièce faite « Démarrer les mesures », Enregistrer vos mesures sous « Epaulée A » puis Quitter

  - Dans Résultats \ Graphe Dbrute=f(x) et Dfiltré=f(x), tracer le graphe de la pièce 1 et Imprimer le graphe.

Réponse : Voir

- Réaliser les mesures de la pièce dans les cas B  de la question 1.4.1 du U51. Pour cela :

  - Dans Paramètres \ Patine de translation, positionner la pièce pour que le spot soit à l’origine des mesures puis appuyer sur le bouton « Définir l’origine ».

  - Dans Paramètres \ Acquisition sur la longueur d’une pièce, donner le pas (-0.2 mm car on se déplace dans l’autre sens) et le nombre de point de mesures (30) soit une acquisition sur 6 mm.

  - Dans Mesures \ Sur la longueur d’une pièce faite « Démarrer les mesures », Enregistrer vos mesures sous « Epaulée B » puis Quitter

  - Dans Résultats \ Graphe Dbrute=f(x) et Dfiltré=f(x), tracer le graphe de la pièce 2 et Imprimer le graphe.

Réponse : Voir

On utilise maintenant un cylindre de diamètre 10 mm. Placer ce cylindre sur la table, son axe étant perpendiculaire à la direction de translation

- Relever le profil sur une étendue de mesure supérieure au diamètre dans les deux cas :

    - plan des faisceaux parallèle à la direction du déplacement

    - perpendiculaire à la direction du déplacement

- Enregistrer les résultats.

Réponse :

### Programme informatique

- Ouvrir le vi « KeyenceU52.vi » en enregistrer le sous « U52+votre nom.vi ».

- Créer un bouton « Mesurer »

- Créer une condition SI bouton « Mesurer »vrai Alors :

  - Dans E/S mesure->Dacqmx Acquisition de données->Assistant DAQ

    - Sélectionner entrée analogique tension

    - Configurer Différentiel

    - 1 échantillon sur demande

    - Voie ai0

- Ajouter une temporisation de 100 ms

- Ajouter deux indicateurs pour afficher la tension lue (« ULue ») et la valeur mesurée en mm (« Mesure »).

- Câbler le calcul de conversion de la tension en valeur en mm.

- Faire fonctionner et vérifier le résultat pour quelques pièces.

- Inclure la mesure précédente dans une structure itérative « FOR », le nombre de répétition du for étant défini par l’utilisateur

- Programmer le stockage des mesures dans le tableau TY

- Ranger l’indice de boucle dans le tableau TX

- Enregistrer votre programme

- Effectuer 3 séries de mesures (100, 200 et 500 mesures) les enregistrer sous 100.txt ….

FAIRE APPEL AU JURY POUR VALIDER

Réponse : Voir

# ANALYSE DES PERFORMANCES DU SYSTÈME

Cadre 5 : Le LIN_CCD de Keyence

## Éléments à votre disposition

## Qualité d’une mesure

### Linéarité du capteur et de sa réponse.

A partir de la documentation technique et du Cadre 5  répondre aux questions :

- La résolution d’un CCD classique est souvent limitée par la taille de ses pixels, contrairement au PSD, le capteur n’est pas linéaire. Le LIN-CCD est linéarisé, quel est le principe de la linéarisation ?

- Quel avantage supplémentaire ce capteur a-t-il par rapport au PSD ?

En s’aidant des réponses en U51 et du dossier technique :

- Utilisé en triangulation la réponse du capteur doit être linéarisé par le processeur. La sensibilité est alors constante sur toute la plage de mesure. Quelle est la sensibilité ?

Réponse :

### Exactitude (précision) d’une mesure.

#### Fidélité des résultats de mesure

Pour être fidèle la mesure doit être répétable.

- Rechercher la définition de la répétabilité (voir « Glossaire »).

- On donne le fichier « table.txt » qui contient l’enregistrement de 200 mesures au même point. Importer ce fichier dans Excel.

- Représenter le nuage de points.

- Tracer la droite de tendance et déterminer son équation. Qu’elle devrait être la valeur théorique de sa pente ? Comparer cette valeur à la valeur obtenue par régression linéaire (DMC).

- Calculer l’écart type . Pour cela sélectionner la fonction « ECARTYPE » dans « statistiques » de l’insertion de fonction, et appliquer cette fonction à l’ensemble des ordonnées de la courbe. C’est l’écart-type qui mesure la répétabilité des résultats.

- Comparer cette valeur à celle fournie par le constructeur (documentation technique).

Réponse :

#### Justesse d’une mesure.

Voir la définition Cadre 6

Instrument de mesure	Instrument juste

fidèle mais pas juste	mais pas fidèle

Instrument juste et fidèle	Instrument ni juste

ni fidèle

Cadre 6 : justesse et fidélité

- Calculer la moyenne et l’incertitude de la mesure précédente. On utilisera pour cela la fonction MOYENNE pour obtenir l’estimateur de la mesure et INTERVALLE.CONFIANCE(0.05, , 200) ou la formule  pour obtenir l’intervalle d’incertitude. Ecrire alors le résultat de la mesure et le comparer à la valeur attendue.

Réponse :

### Résolution de la mesure

- Quelle définition donnez-vous de la résolution de la mesure ?

- Calculer le quantum de la carte d’acquisition utilisée sachant qu’il s’agit d’un convertisseur analogique/numérique 16 bits ?

- Quel est le plus petit déplacement détectable avec cette carte d’acquisition ? La carte est-elle adaptée à la résolution ?

Réponse :

## INFLUENCE DU MATERIAU SUR LES MESURES

- Pour chaque pièce, comparer la mesure au micromètre avec la mesure relevée à l’aide du capteur. Dire pour chaque matériau si la mesure est acceptable ou non. Pourquoi ?

| Pièce | N° de la pièce | Valide oui/non | Pourquoi |
| --- | --- | --- | --- |
| PVC translucide |  |  |  |
| PVC translucide orange |  |  |  |
| PVC rouge |  |  |  |
| PVC jaune |  |  |  |
| PVC Blanc |  |  |  |
| Tôle noire |  |  |  |
| Cale 3mm |  |  |  |
| Pièce Aluminium |  |  |  |

Réponse : Voir

- A partir de la forme du signal relever en U52 question 2.4.3, justifier le fait qu’une mesure soit exacte ou non.

Réponse :

## FORMES LIMITES MESURABLES

Dans le cas de la mesure du cylindre de diamètre compris entre 10 mm :

- Comparer les valeurs relevées par le capteur au diamètre mesuré sur la pièce.

- La mesure de diamètre est elle correcte ?

- En déduire l’angle limite de mesure dans le plan perpendiculaire au faisceau en complétant le schéma ci-dessous.

Réponse :

## Problématique

La société Polydistechnologie fabrique des plaques à graver en PVC de différentes couleurs. Pour contrôler l’épaisseur lors de la fabrication, cette société souhaite acquérir un capteur Keyence.

Peut-on, avec ce système, contrôler l’épaisseur de l’ensemble des plaques à graver, sachant que, celles-ci ont une épaisseur de 2.42 ± 0.01 mm, et les couleurs possibles sont : rouge, jaune, blanc et noir. ? (Argumenter votre réponse)

Réponse :

# Text boxes

MOTEUR

TABLE

BATI

LONGI 1

y

z

x

LONGI 2

Axe fileté

Capteur KEYENCE

x

z

O

Plateau

Accouplement

Moteur

Bâti

M

Vis micrométrique

Zone de mesure

Début

Fin