SYSTÈME DE MESURE SANS CONTACT

# ANALYSE DES PERFORMANCES DU SYSTÈME

## Éléments à votre disposition

| Liste du matériel | U51 | U52 | U53 |
| --- | --- | --- | --- |
| Échantillons à contrôler |  | X |  |
| Capteur KEYENCE LKG 152 |  | X | X |
| Motorisation PI |  | X | X |
| Micro-ordinateur |  | X | X |
| Carte de commande de motorisation installée dans micro |  | X | X |
| Carte A/N |  |  | X |

cadre 1.

### Matériel

| Liste de la documentation | U51 | U52 | U53 |
| --- | --- | --- | --- |
| Glossaire | X |  | X |
| Dossier technique | X | X | X |

Cadre 2.

### Documentation

| Liste des logiciels | U51 | U52 | U53 |
| --- | --- | --- | --- |
| Excel | X |  | X |
| Labview |  |  | X |
| LKG Navigator |  | X |  |

cadre 3.

### Logiciels

Cadre 4 : Le LIN_CCD de Keyence

## Qualité d’une mesure

### Linéarité du capteur et de sa réponse.

A partir de la documentation technique et du Cadre 4  répondre aux questions :

- La résolution d’un CCD classique est souvent limitée par la taille de ses pixels, contrairement au PSD, le capteur n’est pas linéaire. Le LIN-CCD est linéarisé, quel est le principe de la linéarisation ?

- Quel avantage supplémentaire ce capteur a-t-il par rapport au PSD ?

En s’aidant des réponses en U51 et du dossier technique :

- Utilisé en triangulation la réponse du capteur doit être linéarisé par le processeur. La sensibilité est alors constante sur toute la plage de mesure. Quelle est la sensibilité ?

### Exactitude (précision) d’une mesure.

On a relevé le profil d’une cale étalon (surface plane) dont les défauts macro et micro géométriques sont négligeables devant la résolution du capteur.

Remarque : le mot « précision » n’est plus reconnu mais toujours utilisé. Un système de mesure est exact (ou précis) s’il est juste et fidèle (Cadre 5).

#### Fidélité des résultats de mesure

Pour être fidèle la mesure doit être répétable.

- Rechercher la définition de la répétabilité (voir « Glossaire »).

- On donne le fichier « table.txt » qui contient l’enregistrement de 200 mesures au même point. Importer ce fichier dans Excel.

- Représenter le nuage de points.

- Tracer la droite de tendance et déterminer son équation. Qu’elle devrait être la valeur théorique de sa pente ? Comparer cette valeur à la valeur obtenue par régression linéaire (DMC).

- Calculer l’écart type . Pour cela sélectionner la fonction « ECARTYPE » dans « statistiques » de l’insertion de fonction, et appliquer cette fonction à l’ensemble des ordonnées de la courbe. C’est l’écart-type qui mesure la répétabilité des résultats.

- Comparer cette valeur à celle fournie par le constructeur (documentation technique).

#### Justesse d’une mesure.

Instrument de mesure	Instrument juste

fidèle mais pas juste	mais pas fidèle

Instrument juste et fidèle	Instrument ni juste

ni fidèle

Cadre 5 : justesse et fidélité

Voir la définition Cadre 5

- Calculer la moyenne et l’incertitude de la mesure précédente. On utilisera pour cela la fonction MOYENNE pour obtenir l’estimateur de la mesure et INTERVALLE.CONFIANCE(0.05, , 200) ou la formule  pour obtenir l’intervalle d’incertitude. Ecrire alors le résultat de la mesure et le comparer à la valeur attendue.

### Résolution de la mesure

La  résolution de l’affichage est de 0,01 µm, mais la résolution de la mesure est estimée (par le constructeur) à 10 fois la répétabilité soit 5 µm.

Un déplacement de 5 µm provoque une variation de la réponse analogique de 1,25 mV.

.

- Quelle définition donnez-vous de la résolution de la mesure ?

- Calculer le quantum de la carte d’acquisition utilisée sachant qu’il s’agit d’un convertisseur analogique/numérique 16 bits ?

- Quel est le plus petit déplacement détectable avec cette carte d’acquisition ? La carte est-elle adaptée à la résolution ?

## INFLUENCE DU MATERIAU SUR LES MESURES

- Pour chaque pièce, comparer la mesure au micromètre avec la mesure relevée à l’aide du capteur. Dire pour chaque matériau si la mesure est acceptable ou non. Pourquoi ?

| Pièce | N° de la pièce | Valide oui/non | Pourquoi |
| --- | --- | --- | --- |
| PVC translucide | 0 |  |  |
| PVC translucide orange | 1 |  |  |
| PVC rouge | 2 |  |  |
| PVC jaune | 3 |  |  |
| PVC Blanc | 4 |  |  |
| Tôle noire | 5 |  |  |
| Cale 3mm | 6 |  |  |
| Pièce Aluminium | 7 |  |  |

- A partir de la forme du signal relever en U52 question 2.4.3, justifier le fait qu’une mesure soit exacte ou non.

## FORMES LIMITES MESURABLES

Dans le cas de la mesure du cylindre de diamètre compris entre 10 mm :

- Comparer les valeurs relevées par le capteur au diamètre mesuré sur la pièce.

- La mesure de diamètre est elle correcte ?

- En déduire l’angle limite de mesure dans le plan perpendiculaire au faisceau en complétant le schéma ci-dessous.

## Problématique

La société Polydistechnologie fabrique des plaques à graver en PVC de différentes couleurs. Pour contrôler l’épaisseur lors de la fabrication, cette société souhaite acquérir un capteur Keyence.

Peut-on, avec ce système, contrôler l’épaisseur de l’ensemble des plaques à graver, sachant que, celles-ci ont une épaisseur de 2.42 ± 0.01 mm, et les couleurs possibles sont : rouge, jaune, blanc et noir. ? (Argumenter votre réponse)