INTERFÉROMÈTRE DE MICHELSON ET SPECTROSCOPIE

# ANALYSE DES PERFORMANCES DU SYSTÈME

## Éléments à votre disposition

### Matériel

Liste du matériel

Interféromètre de Michelson de Sopra muni d’un miroir à déplacement motorisé avec alimentation

Récepteur à photodiode + boitier électronique

Alim. symétrique +15 / -15 V

Oscilloscope

Carte A/N USB6009

Lampe à vapeur de sodium

Condenseur

Dépoli

Lentilles f = 500 mm, f = 150 mm

Spectroscope FT IR IFS 28 BRUKER

Micro-ordinateur

Imprimante

cadre 1.

Voir cadre 1.

### Documentation

Voir cadre 2.

### Logiciels

Voir cadre 3.

Liste de la documentation

Dossier technique

Introduction à la spectroscopie FT-IR

cadre 2.

Liste des logiciels

MichelsonLV

Opus

Excel

cadre 3.

On exploite les fichiers enregistrés en U52 (ou les enregistrements de secours fournis).

## Étude d’interférogrammes et de spectres par transformation de Fourier

### Mesure d’une longueur d’onde

Charger le fichier lambda.

- Sous Graphe, observer le signal v = f(t)

- Mesurer sa période To (ms) (faire une moyenne sur un grand nombre de périodes)

- En déduire la fréquence électrique des anneaux f0.

- Retrouver la longueur d’onde lumineuse (0.

- Comparer à la valeur attendue (( = 589,3 nm)

### Le spectre de Fourier

Charger le fichier FFT.

- Imprimer le spectre.

- Marquer (par un segment de couleur) le domaine visible.

- Marquer le domaine de réponse du capteur au silicium (Photodiode SFH250).

- Indiquer la longueur d’onde des principaux pics observés.

- Comparer aux longueurs d’onde attendues : 0,33 ; 0,45 ; 0,57 ; 0,59 (doublet D) ; 0,82 ; 1,14 ; 1,85 (m.

- Expliquer en quoi le dernier signal diffère de celui du spectro BRUKER et préciser ce qui empêche le Michelson de travailler dans l’infrarouge.

### Mesure de l’écart (( entre les 2 longueurs d’onde du doublet du sodium

Charger le fichier battements.

- Observer le signal v = f(t). Tracer les enveloppes des battements et l’imprimer.

- Mesurer à l’aide des curseurs la durée ∆t entre 2 nœuds ou entre 2 ventres. Calculer le déplacement correspondant (e =  vM.∆t.

- En déduire une valeur plus précise de (( en prenant (moyen = 589,3 nm :

## Analyse SADT

cadre 4 : Analyse fonctionnelle à compléter.

À partir du niveau A-0 de l'analyse fonctionnelle du système de spectroscopie, compléter l'analyse descendante en renseignant les rubriques laissées muettes du cadre A0 : mesurer la bande passante.

Compléter le cadre 4.