PROFILOMÉTRIE PAR PROJECTION DE FRANGES

# MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME

Liste du matériel

Objets à étudier

Réglet

Ecran

Éléments mécaniques de liaison (noix, blocs magnétiques, support 3D...)

Lentille objecti (f = 16 mm)

Séparatrice

Laser He-Ne ( = 632.8 nm

Miroir

Platine de translation à déplacement piézo-électrique

Alimentation pour piézo

Caméra CCD avec objectif

Micro-ordinateur

Carte d’imagerie Matrox Meteor II

cadre 1.

## Éléments à votre disposition

### Matériel

Voir cadre 1.

### Documentation

Voir cadre 3.

### Logiciels

Voir cadre 2.

Liste des logiciels

1moire.xls

VisuImLV2

Labview8.2

Excel

cadre 2.

Liste de la documentation

Dossier ressource

Dossier technique

cadre 3.

cadre 4 : Le montage

## Travail demandé

### Description et géométrie du montage optique

Disposer les éléments du montage conformément au cadre 4. On veillera à respecter les consignes suivantes:

- L'écran ou l'objet d'étude sera placé à distance D ≈ 1,50 m de l'objectif de focale 16 mm.

- La séparatrice, placée sur la platine piézo sera disposée à environ 350 mm de l'objectif. Elle reçoit le faisceau à l'incidence 45°.

- L'angle entre le plan de la séparatrice et la direction de déplacement est petit  ( ≈ 5°

- Le miroir Mi est proche de Sp : Sp-Mi ≈ 10 à 15 mm.

- L'écran sur lequel est fixé l'objet est placé sur un support à déplacement micrométrique.

- La caméra observe l'écran dans une direction normale au plan de l'écran et faisant un angle ( ≈ 20° par rapport à la direction de projection des franges.

Compléter votre montage par les liaisons au micro-ordinateur de l'alimentation du piézo et de la caméra CCD.

Ouvrir le logiciel VisuImLV2 , choisir la caméra utilisée . Il permet le pilotage de la tension d'alimentation du piézo, l'acquisition et le traitement des images puis l'interprétation des résultats.

Montrer le montage à un professeur.

### Décalage de phase

Dans DEPLACEMENT MANUEL/Piezo alimentation 0-100 ou 500V, choisir le port série sur laquelle est branchée l’alimentation du piezo. Cliquez sur le bouton TRACER LA COURBE : Luminance = f(Upiezo). (Le logiciel va faire varier la tension de 0 à 5V et calculera en même temps la luminance d’une partie de l’image en fonction de cette tension). Chaque maximum de la courbe correspond au sommet d’une frange. Déterminer la tension Upiézo en V correspondant au à quelques interfranges. Complétez le tableau 2. Recommencer 2 fois en recliquant sur le bouton TRACER LA COURBE : Luminance = f(Upiezo).

En déduire la variation de tension U nécessaire pour passer d'une frange à la suivante puis sortir.

| Mesure n° | 1 | 2 | 3 | Moy. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N (interfranges) |  |  |  |  |
| U (V) |  |  |  |  |

tableau 1 : décalage de phase

Déduire du tableau 1 la variation de tension qui permet un déphasage de (/2; (; 3(/2.

Enregistrer votre tableau 1  sous moire2.xls.

### Acquisition d'images phasées. Profil

cadre 5 : Masque rectangulaire sur DifPhase.jpg.

Dans IMAGES choisir Capturer  4 images

Introduire les paramètres permettant d'obtenir les déphasages de (/2 entre images successives.

Calculer l’image phasée en cliquant sur IMAGES/Calculer l’image phasée automatiquement.

Enregistrer l’image phasée sous : XXRéf_phasée.jpg cliquant sur FICHER/Enregistrer une Image.

Placer l'objet sur le plan de référence et réaliser l'image phasée de l'objet en utilisant le même mode opératoire et enregistrer l’image sous XXObj_phasée.jpg.

Cliquez sur Soustraction modulo 256 dans OPERATION SUR LES IMAGES/Opérations mathématiques pour soustraire XXObj_phasée.jpg - XXRéf_phasée.jpg.

Enregistrer sous XXDifPhase.jpg. C’est l’image soustraction qui nous intéresse maintenant.

Fermer toutes les autres images.

Sous OPERATION SUR LES IMAGES/Créer un masque pour la démodulation, dessiner à la souris une zone rectangulaire qui contient la zone intéressante de l’image (pyramide, sphère, …).voir voir cadre 5.

Poursuivre par OPERATION SUR LES IMAGES/Démoduler.

Noter le nombre de sauts de phase M calculé par le logiciel (c’est la valeur juste après le M dans la barre du nom de l’image (Imagedemod_M « nombre de saut de phase »_X).

Enregistrer l’image démodulée sous XXdémod.jpg en cliquant sur FICHER/Enregistrer une Image.

Faire une visualisation 3D cliquant sur OPERATION SUR LES IMAGES / Visualisation 3D.

Montrer à un professeur.

### Partie informatique :  calcul d’une image

On souhaite programmer le calcul de l’image phasée de l’objet dans l’intervalle [0, 2(] d’après relation : et  .

Compléter le VI  Calculobjphasée.vi qui doit réaliser les opérations suivantes :

- Calcul des différences d'images (I4-I2 et I1-I3)

- Calcul du déphasage ramené en niveaux de gris :

- on calcule ATAN en utilisant la fonction "ATAN2" qui donne le déphasage compris entre -( et +( qu'il faudra ramener à une valeur comprise entre 0 et 2(.

- le déphasage devra être ramener en niveaux de gris à une valeur comprise entre 0 et 255.

Après exécution du programme, sélectionner le répertoire contenant les quatre images déphasées puis sélectionner le premier fichier déphasé de 0° (Mire_objet0.jpg), les trois autres seront chargés automatiquement.

Partie à compléter :