TÉLÉMÈTRES OPTIQUES

# MISE EN ŒUVRE DES SYSTÈMES

Liste du matériel

Leybold-Heraus : Émetteur à photodiode, récepteur et boîtier électronique

Oscilloscope numérique

Fils blindés

Lentilles 150 mm

Miroir

Barreau en plexiglas

Micro-ordinateur

Imprimante

cadre 1 : Liste du matériel.

Liste des logiciels

TeleTek.exe

Labview8

Excel

cadre 2 : Liste des logiciels.

## Éléments à votre disposition

### Matériel

Voir cadre 1.

### Documentation

Liste de la documentation

Dossier technique

cadre 3 : Liste de la documentation.

Voir cadre 2.

### Logiciels

Voir cadre 3.

## Travail demandé

cadre 4: Schéma du montage à réaliser.

### Montage

Réaliser le montage présenté cadre 4 de façon à pouvoir faire varier la distance de 0 à 6 ou 7 m entre émetteur et récepteur.

On pourra utiliser un ou plusieurs miroirs si l'encombrement est trop grand ou si le fil est trop court.

### Mise en œuvre - Mesures

Visualiser les signaux émis et reçu sur l'oscilloscope la voie 1 sera obligatoirement reliée a l’émetteur le signal du récepteur sera lui, relié à la voie 2. Relier l’oscilloscope au port série du micro-ordinateur.

Assurez-vous que lorsque la distance est nulle (émetteur au contact du récepteur), le déphasage est nul. Ajustez au besoin à l'aide du potentiomètre en face avant du boîtier.

Charger l’exécutable telemetre.exe réalisé sous LABVIEW qui permet la lecture des signaux du GDS 820-C.

Sélectionner le menu mesure oscilloscope

| TD = 10 µs ND = 1 / TD = …….. N=.…. |
| --- |
| D (m) | 0,5 | ……….. | 7 |
| (D (s) |  |  |  |
| ( (rad) (relation 1) |  |  |  |
| ( (relation 2) |  |  |  |

tableauU52 1

Sélectionner ensuite le port série sur le quel est branché l’oscilloscope.

L’action sur le bouton lire déclenchera la mesure automatique de la voie 1 et 2

Le bouton Déphasage dans l’onglet traiter permet de connaître le déphasage des signaux et la distance correspondante.

Pour le calcul de φ (modulo 2π) , utiliser la formule suivante :

ou     (1)

où τD est le décalage temporel mesuré à l’oscilloscope (avec les curseurs) entre les signaux émis et reçu.

Vérifier que le déphasage en degré fourni par le logiciel correspond a votre déphasage mesuré en utilisant l’oscilloscope.

Compléter le tableauU52 1 (la relation (2) est donnée un peu plus bas) :

Remarque : Le déphasage des signaux observés (fréquence décalée ND ( 100 kHz) est le même que le déphasage des signaux émis et reçu (fréquence N = 60 MHz)

Enregistrer votre tableau dans tableauU52 1.xls.

Représenter le graphe ( = f(D) (relation (1)).

Représenter sur le même schéma la droite donnant le déphasage théorique  (2) pour les signaux lumineux (non décalés). Prendre c = 3,00 108 m/s et N = 60 MHz.

Comparer les pentes. Conclusion.

### Partie informatique

cadre 5 : Copier Waveform Graph.

Charger le logiciel labview8

Ouvrir le fichier sim sign dephasage.vi. La fonction traiter le signal est incomplète.

La partie à compléter de la fonction traiter le signal est représentée ci-dessous

- Réaliser ces connexions dans la zone incomplète de la face diagramme.

- Faire constater le bon fonctionnement du programme par un professeur.

- Expliquer l’ensemble des fonctions réalisées par la fonction traiter le signal

Cadre 6.